## Slide 1
VForce UTM
운영자 매뉴얼
넥스지

## Slide 2: 목 차
VPN 일반
제품소개
시스템 접속
시스템 설정
네트워크 설정
시스템 기능 상세
방화벽(정책) 설정
EIX VPN
Trouble Shooting

## Slide 3
VPN 일반
1-1 VPN 개념
1-2 VPN 이해
1

## Slide 4
1-1 VPN 개념
가상사설망 (VPN : Virtual Private Network)
공중 네트워크를 사설 네트워크로 구성하여 사용함으로써, 비용절감 및 보안성이라는
장점을 갖고 있는 기술
암호화 통신구간
Web Server
App
Server
IPSec VPN Tunnel
평문 통신 구간
VPN
VPN
인터넷

## Slide 5
1-1 VPN 개념
일반적인 개념
- VPN peer 사이의 가상 경로
- 인터넷 상에서 외부로부터 영향을 받지 않는 가상의 구간
기술적인 개념
- Tunnel = Encapsulation
- 패킷에 대해 암호화, 인증, 무결성 기술이 적용되는 구간
- VPN peer 사이에 서로 약속된 프로토콜로 세션 구성 (터널링 구성)
- 송신단 : 소스 패킷을 약속된 프로토콜로 encapsulation 해서 송신 – 암호화, 인증 적용
- 수신단 : 인터넷을 통해 전달된 패킷을 decapsulation 해서 실제 목적지로 전달 – 복호화, 인증 적용
Tunnel (터널) 구성 예
VPN
터널링 구간
PC
Server
PC + VPN client SW
VPN
터널링 구간
PC + VPN client SW
Server + VPN client SW
터널링 구간
- VPN Gateway to Gateway 터널링
- VPN Gateway to Client 터널링
- VPN Client to Client 터널링

## Slide 6
1-1 VPN 개념
Application Gateway
(L7) Application
Session Layer
Proxy
Socks , SSL
IPSec, VTP
Security Gateway
OSI Layer
Tunnel Protocol
Packet
Filtering
L2F, PPTP, L2TP
(L6) Presentation
(L5) Session
(L4) Transport
(L3) Network
(L2) Data Link
(L1) Physical
Data Link Layer VPN
L2F (Layer2 Forwarding)  Cisco 프로토콜 - Domain name과 User ID를 바탕으로 인증과정 구현 - Compulsory Tunnel 모드만 지원 (Gateway to Gateway) PPTP (Point to Point Tunneling Protocol)  Microsoft 프로토콜 - Voluntary (Gateway to Client), Compulsory (Gateway to Gateway) Tunnel 모드 모두 지원 - 데이터 암호화 지원 안함 - PPP를 이용하면서, GRE헤더로 다시 encapsulation 함 L2TP (Layer2 Tunneling Protocol)  Cisco + Microsoft 프로토콜 - Cisco의 L2F, Microsoft의 PPTP 수용 - Remote client에 IP를 할당하기 위해, NCP(Network Control Protocol) 사용 - 데이터 암호화 지원 안함 - 데이터 암호화 지원하기 위해, L2TP with IPsec 으로 발전
Network Layer VPN
VTP (Virtual Tunneling Protocol)  Nortel Networks 프로토콜 - Frame Relay 망에서 회선 속도를 보장하기 위해서 사용 - 타 장비와 호환 불가능 IPsec (IP Security)  IETF 표준 - 인증 기반 : AH (Authentication Header) 프로토콜 사용 - 암호화 기반 : ESP (Encapsulating Security Payload) 프로토콜 사용 - 키교환 : Manual 또는 IKE (Internet Key Exchange) 프로토콜 사용 - Layer3 기반의 가장 강력한 암호화 터널링 기술 - 표준 IPsec 기반의 장비간에 VPN 터널 연동 가능

## Slide 7
1-2 VPN 이해
IKE Phase
Phase 1 (ISAKMP SA 설정과정)
- Phase 2에서 사용될 IKE 메시지들을 보호하기 위한 마스터 키를 설정하고 상호인증을 수행
Phase 2 (IPSec SA 설정과정)
- 실제 전송될 IPSec 패킷을 암호화 하기 위한 협상 과정
IKE(Internet Key Exchange)
IKE는 KEY Exchange, Security Services 협상 등을 ISAKMP를 사용
IKE는 여러 Exchange와 각각의 Exchange에 적용될 옵션에 대해 정의
IKE는 ISAKMP의 두 Phase를 사용한다.(Phase 1, Phase 2)
각 phase마다 별도의 SA가 설정되며, 이 SA마다 쌍방은 상호 인증 후 공유 마스터 키를 생성

## Slide 8
1-2 VPN 이해
ESP(Encapsulation Security Payload)
  ESP 헤더와 트레일러 영역을 사용하여 IP의 데이터부분에 대한 암호화를 제공
  ESP AH영역을 사용하여 ESP 패킷 영역에 대한 메시지 인증 기능 제공
  IP 헤더영역에 대한 무결성은 제공하지 않음
  적용방법
    - ESP 단독
    - ESP+AH 조합된 형태
  보안 서비스
    - host vs. host
    - host vs. 보안 gateway
IP hdr
TCP hdr
Data
Original IP Packet
ESP Transport Mode Protected Packet
new IP hdr
ESP hdr
TCP hdr
Data
IP hdr
ESP Tunnel Mode Protected Packet
Encrypted
ESP trlr
ESP auth
IP hdr
TCP hdr
Data
ESP hdr
ESP trlr
ESP auth
Encrypted
Authenticated
Authenticated

## Slide 9
1-2 VPN 이해
IKE
Phase 2
IKE
Phase 1
IKE
Phase2
IKE Phase 2 협상과정
IKE Phase 1 협상과정
ISAKMP SA설정
1.암호, 무결성 방식 협상
2.Diffie-Helman에 의한 master key 생성
3.상호인증 수행
IKE
Phase 1
IPSec SA설정
1.암호, 무결성 방식 협상
2. Session key 생성
3.상호인증 수행
IPSec SA
IPSec
IPSec
IP
ESP, AH
Phase1 협상결과에 의한 IKE용 Master Key 생성
Phase2 협상결과에 의한 IPSec용 Session Key 생성
ⓐ
ⓑ
적용
IKE SA
적용
IKE 협상 과정(표준)

## Slide 10
1-2 VPN 이해
Header | AH(Authentication Header) | 데이터에 대한 인증과 무결성 보장 데이터 출처에 대한 인증 서비스 제공 단독 또는 ESP와 함께 사용
 | ESP(Encapsulation Security Payload) | 데이터에 대한 기밀성과 무결성을 보장 데이터 출청에 대한 인증 서비스 제공
Key Exchange | IKE(ISKMP/Oakely) Diffie-Helman | 사용할 프로토콜과 알고리즘, 키에 동의 하고 협상 통신하는 상대방을 인증 키 등의 보안속성을 협상하여 공유 1단계 – 안전한 통신 채널을 설정하는 단계 (Main Mode, Aggressive Mode) 2단계 – 1단계의 SA를 기반으로 키를 재생성하는 단계 (Quick Mode)
Modes | Transport | End-to-End 보안을 위해 사용(호스트에서 구현가능) IP헤더를 제외한 IP 패킷의 데이터를 보안 Traffic Analysis 가능
 | Tunnel | 전체 IP 패킷을 보안 Traffic Analysis 불가능 비공인 IP 사용이 가능
Encryption |  | DES, 3DES, RC4, IDEA

## Slide 11
1-2 VPN 이해
암호화 형식
비밀키 알고리즘 - 대칭키(Symmetric) 암호화 방식
- 동일한 키를 사용하여 암호화와 복호화를 수행
- 속도가 빠르지만 키 분배와 관리가 어려움
- 종류: DES, 3DES, SEED, NEAT, NES, AES 등
공개키 알고리즘 - 비대칭키(Asymmetric) 암호화 방식
- 암호화와 복호화의 키가 서로 다름
- 속도가 느리지만 키 분배 및 관리가 용이
- 종류: RSA, Diffie-Helman
A
평문 → 암호화
비밀키
B
복호화 → 평문
비밀키
A
평문 → 암호화
공개키
B
복호화 → 평문
비밀키

## Slide 12
1-2 VPN 이해
AH or ESP
Original IP
Header
DATA
TCP
Original IP
Header
TCP
DATA
IP보다 상위 패킷Encapsulating
트랜스포트 모드 (Transport Mode) 일 경우  IP 보다 상위 프로토콜에 대한 보호
터널 모드 (Tunnel Mode) 일 경우  IP 패킷 전체 보호
Original IP
Header
TCP
DATA
New IP
Header
AH or ESP
DATA
TCP
Original IP
Header
전체 패킷 Encapsulating
+
New IP Header 추가

## Slide 13
2
제품소개
2-1 Line up
2-2 H/W 소개
2-3 참고자료
2-4 인증서

## Slide 14
2-1 라인 업
성능
SMB Branch
Large Branch
Center
30Gbps
23Gbps
10Gbps
6Gbps
3.5Gbps
1.5Gbps
VForce UTM 5500
* RFC2544 VPN(AES-256) MAX Performance 기준
VForce UTM 4500
VForce UTM 3500
VForce UTM 2500
VForce UTM 1500
VForce UTM 500

## Slide 15
2-2 H/W 소개
ITEM | CONTENT
CPU / Core | NPU / 32 Cores
Memory | 32GB
Compact Flash | 4GB
Storage Capacity | 2 TB
Interface | 10/100/1000 BASE-T or 1000 BASE-X * 16P(MAX)
 | 10G BASE-R * 4P(MAX)
지원기능 | VPN, 방화벽, IPS, Content Filter, QoS 등
ITEM | CONTENT
OS | 자체 OS
Max Concurrent sessions | 20,000,000
Max VPN Tunnel | 190,000
VPN Throughput | 30 Gbps
Firewall Throughput | 40 Gbps
IPv6 | Support
Certification | CC(EAL4), KC
장비등급 | Center VPN
1 x 2TB HDD 내장
4 x 10/100/1000
Copper WAN Port
CONSOLE
USB
4 x 1G
Fiber WAN Port
상태 표시 LCD
1 x 10G
Fiber WAN Port
MGMT Port
◈ VForce 5500

## Slide 16
2-2 H/W 소개
◈ VForce 4500
ITEM | CONTENT
CPU / Core | NPU / 24 Cores
Memory | 16GB
Compact Flash | 4GB
Storage Capacity | 2 TB
Interface | 10/100/1000 BASE-T or 1000 BASE-X * 16P(MAX)
 | 10G BASE-R * 4P(MAX)
지원기능 | VPN, 방화벽, IPS, Content Filter, QoS 등
ITEM | CONTENT
OS | 자체 OS
Max Concurrent sessions | 10,000,000
Max VPN Tunnel | 120,000
VPN Throughput | 23 Gbps
Firewall Throughput | 30 Gbps
IPv6 | Support
Certification | CC(EAL4), KC
장비등급 | Center VPN
1 x 2TB HDD 내장
4 x 10/100/1000
Copper WAN Port
CONSOLE
USB
MGMT Port
4 x 1G
Fiber WAN Port
상태 표시 LCD
1x 10G
Fiber WAN Port

## Slide 17
2-2 H/W 소개
◈ VForce 3500
ITEM | CONTENT
CPU / Core | NPU / 10 Cores
Memory | 8GB
Compact Flash | 4GB
Storage Capacity | 1 TB
Interface | 10/100/1000 BASE-T or 1000 BASE-X * 8P(MAX)
 | 10G BASE-R * 2P(MAX)
지원기능 | VPN, 방화벽, IPS, Content Filter, QoS 등
ITEM | CONTENT
OS | 자체 OS
Max Concurrent sessions | 4,000,000
Max VPN Tunnel | 40,000
VPN Throughput | 10 Gbps
Firewall Throughput | 15 Gbps
IPv6 | Support
Certification | CC(EAL4), KC
장비등급 | Center VPN
1 x 1TB HDD 내장
4 x 10/100/1000
Copper WAN Port
CONSOLE
USB
MGMT Port
4 x 1G
Fiber WAN Port
상태 표시 LCD

## Slide 18
2-2 H/W 소개
◈ VForce 2500
ITEM | CONTENT
CPU / Core | NPU / 6 Cores
Memory | 4GB
Compact Flash | 4GB
Storage Capacity | 1 TB
Interface | 10/100/1000 COMBO * 8P
지원기능 | VPN, 방화벽, IPS, Content Filter, QoS 등
ITEM | CONTENT
OS | 자체 OS
Max Concurrent sessions | 2,000,000
Max VPN Tunnel | 20,000
VPN Throughput | 6 Gbps
Firewall Throughput | 8 Gbps
IPv6 | Support
Certification | CC(EAL4), KC
장비등급 | Large Branch
1 x 1TB HDD 내장
MGMT Port
8 x 10/100/1000
Combo WAN Port
USB
AUX / CONSOLE
Power Redundant (Option)

## Slide 19
2-2 H/W 소개
◈ VForce 1500
1 x 1TB HDD 내장
USB
8 x 10/100/1000
Copper WAN Port
AUX / CONSOLE
ITEM | CONTENT
CPU / Core | NPU / 4 Cores
Memory | 4GB
Compact Flash | 4GB
Storage Capacity | 500 GB
Interface | 10/100/1000 BASE-T * 8P
지원기능 | VPN, 방화벽, IPS, Content Filter, QoS 등
ITEM | CONTENT
OS | 자체 OS
Max Concurrent sessions | 2,000,000
Max VPN Tunnel | 20,000
VPN Throughput | 3.5 Gbps
Firewall Throughput | 4 Gbps
IPv6 | Support
Certification | CC(EAL4), KC
장비등급 | Large Branch

## Slide 20
2-2 H/W 소개
◈ VForce 1500
8 x 10/100/1000 Copper Switch Port
4x 10/100/1000 Copper
WAN Port
AUX / CONSOLE
USB
ITEM | CONTENT
CPU / Core | NPU / 2 Core
Memory | 4GB
Compact Flash | 4GB
Storage Capacity | N/A
Interface | 10/100/1000 BASE-T * 4P(WAN) 10/100/1000 BASE-T * 8P(LAN)
지원기능 | VPN, 방화벽, IPS, Content Filter, QoS 등
ITEM | CONTENT
OS | 자체 OS
Max Concurrent sessions | 1,000,000
Max VPN Tunnel | 10,000
VPN Throughput | 1.5 Gbps
Firewall Throughput | 2 Gbps
IPv6 | Support
Certification | CC(EAL4), KC
장비등급 | SMB Branch

## Slide 21
2-2 H/W 소개
VForce NMS는 VForce UTM 시리즈를 모니터링 및 관리하는 솔루션 입니다.
Items | VForce NMS 1000N | VForce NMS 2000N | VForce NMS 3000N
Image |  |  | 
구성 | 전용하드웨어/소프트웨어 | 전용하드웨어/소프트웨어 | 전용하드웨어/소프트웨어
장비등급 | Low | Medium | High
권장 관리 디바이스 | 1,000대 > | 2,000대 | 3,000대 <
OS | Ubuntu | Ubuntu | Ubuntu
CPU | Intel® Xeon 2.5GHz * 1 | Intel® Xeon 2.6GHz * 2 | Intel® Xeon 2.8GHz * 2
RAM | 4GB DDR3 | 8GB DDR3 | 16GB DDR3
HDD | 2TB SATA | 2TB(RAID 1) SATA | 2TB(RAID 1) SATA
RAID | N/A | HW RAID 0,1,5,6,10,50,60 | HW RAID 0,1,5,6,10,50,60
Interface | 2 X 10/100/1000 BASE-T | 2 X 10/100/1000 BASE-T | 2 X 10/100/1000 BASE-T
Redundant Power | X | O | O
SIZE | 1U | 2U | 2U

## Slide 22
2-3 Specifications
Expansion NIC Modules | 1G Copper | 4 Port 1G Copper Module(bypass) | VForce UTM 3500 ~ VForce UTM 5500
 | 1G Fiber | 4 Port 1G Fiber Module(no bypass) | 
 | 10G Fiber | 1 Port 10G Fiber Module(no bypass) | 
Hardware Specifications
 |  | VForce UTM 500 | VForce UTM 1500 | VForce UTM 2500 | VForce UTM 3500 | VForce UTM 4500 | VForce UTM 5500
Chassis |  |  |  |  |  |  | 
CPU |  | 2 Cores | 4 Cores | 6 Cores | 10 Cores | 24 Cores | 32 Cores
Memory |  | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB | 32 GB
Storage | HDD | - | 500 GB | 1TB | 1TB | 2TB | 2TB
 | Flash | 4 GB |  |  |  |  | 
Network Interface | 10/100/1000 Base-TX | 4 | 8 | - | MAX 8 | MAX 16 | MAX 16
 | 10/100/1000 Combo | - | - | 8 | - | - | -
 | 10/100/1000 LAN Switch | 8 | - | - | - | - | -
 | 1000 Base-X | - | - | - | MAX 8 | MAX 16 | MAX 16
 | 10G Base-R | - | - | - | MAX 2 | MAX 4 | MAX 4
 | Module Slot | - | - | - | 2 | 4 | 4
 | BYPASS | 0/0 | 1(opt)/0 | 1(opt)/0 | Option | Option | Option
 | MGMT Ports | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
 | Console | 1 (RJ-45) |  |  |  |  | 
Throughput (RFC2544) | VPN(Gbps, AES-256) | 1.5 | 3.5 | 6 | 10 | 23 | 30
 | Firewall(Gbps) | 2 | 4 | 8 | 15 | 30 | 40
VPN Tunnel |  | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 40,000 | 120,000 | 190,000
Concurrent Session |  | 1,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 4,000,000 | 10,000,000 | 20,000,000
Power |  | Single |  |  | Redundant |  | 
Dimensions(WxHxD mm) |  | 300 x 44 x 180 | 440 x 44 x 315 | 440 x 44 x 405 | 430 x 88 x 455 | 430 x 510 x 88 | 430 x 510 x 88
Weight(Kg) |  | 1.9 | 4 | 6 | 9 | 11 | 12
Rack mountable |  | 1U Mini | 1U | 1U | 2U | 2U | 2U
Temperature |  | 0 ~ 40 ℃ |  |  |  |  | 
Humidity |  | 5~90%(non-condensing) |  |  |  |  | 

## Slide 23
2-3 Specifications
Gateway To Gateway | Crypto H/W 가속기 내장 Multi-tunnel Bonding Tunnel Split Tunneling IKE Version 1 / 2 Transport / Tunnel Mode Crypto Algorithm (3DES, AES128/192/256, SEED, ARIA) Integrity Algorithm (MD5, SHA1, SHA2) DPD (Dead Peer Detection) NAT Traversal L2 Bridge VPN
Firewall | Stateful Inspection 5 Tuples (IP/Port/Protocol) Zone 기반 정책 지원 사용자 기반 정책 지원 MAC Address 기반 정책 지원 Object 및 Schedule 기반 정책 지원 정책 및 세션 수에 독립적 정책 통계 및 검색 지원 Static, Dynamic NAT Excluded, Twice NAT
IPS | Deep Packet Inspection 패턴 매챙 H/W 가속 내장 3000+ 시그니처 유지 Snort Rule Format 지원 Profile 기반 정책 설정 PCRE 지원 Black-list / White-list Anti-Evasion Anti-Virus(Stream 기반) 탐지 및 차단
Anti- DDoS | TCP/UDP/ICMP/DNS/HTTP Flooding 방어 Scan, Sweep 방어 시그니처 기반 방어 위/변조 행위 기반 방어 Traffic Limit 기반 방어
Applica-tion Control | Application 별 행위 제어 Game, P2P, HTS 제어 Web Mail, Web Hard 제어 Instants Messenger 제어 Streaming, File-type 제어
Remote Access | NexG SecureClient (PC 및 모바일 환경 지원) - Windows Application (Windows 7, 8, 8.1, 10 32/64bit 지원) - Android App (Android version 4.0 이상) - iOS : IPsec, PPTP, L2TP over IPsec User Authentication (ID, Password, 인증서) 인증 서버(Radius, LDAP) 연동 지원 User Grouping / Control
IPv6 | IPv6 Routing IPv6 Firewall IPv6 IPsec IPv6 DHCP Server 6 to 4, ISATAP
HA | Active-Active / Active-Standby VRRP, IPAT LLCF L2 Bypass Synchronization (Policy, Session)
NAC | Genian NAC Sensor 사용자 기반 접근 통제 Compliance 강제화 Genian Policy Center 연동
Manag-ement | CLI ,Web UI Dashboard SNMP Version 1 / 2 / 3 지원 Syslog 전송 지원 정책 Export / Import 지원 미사용 정책 및 객체 조회 통계 및 Report 지원 시스템 설정 / Firmware 백업 및 복구 지원 VForce NMS 연동
Network | Route / Bridge Mode 802.1Q VLAN Trunk 802.3ad LACP ECMP Routing Policy-based Routing RIP, OSPF PIM-SM/DM, IGMP VoIP(H.323, SIP) 지원 QoS (보장, 제한, DSCP) DHCP Server , Relay, HA 3G/LTE 지원 DDNS 지원 Secure DNS 지원 LLDP 지원
Web Filter | URL 및 URI 확장 검사 사용자 정의 DB 필터 96개 Web Category DB 필터 통한 웹 서핑 제어 KISCOM, Malware, Phishing 등 외부 DB 필터
Software Specifications

## Slide 24
2-4 인증서
KC(Korea Certification)인증서-1

## Slide 25
3
시스템 접속
3-1 콘솔(Console) 연결
3-2 CLI(telnet, ssh) 연결
3-3 웹(http, https) 연결

## Slide 26
3-1 콘솔 (Console) 접속
RS-232 케이블
RJ45 Console 케이블 (cisco pin)
콘솔 연결을 위해 RS-232 케이블과 RJ45 Console 케이블을 준비
두 케이블을 결합하여 RJ45 를 장비 콘솔포트에 연결
노트북에 USB 시리얼 드라이버를 설치

## Slide 27
3-1 콘솔 (Console) 접속
Com Port : 환경에 따라 변경 (장치관리자)
Baud rate: 115200
※ Putty, SecureCRT 와 같은 터미널 프로그램을 사용을 권장

## Slide 28
3-2 CLI (Telnet, SSH) 접속
CLI(telnet) 접속에 사용되는 포트는 2650 이며 설정을 통해 변경 가능함
CLI(ssh) 접속에 사용되는 포트는 22 이며 설정을 통해 변경 가능함
ex) telnet x.x.x.x 2650
ssh x.x.x.x 22
TELNET
SSH
CLI 접속 화면

## Slide 29
웹(http) 접속에 사용되는 포트는 17877 이며 설정을 통해 변경 가능함
웹(https) 접속에 사용되는 포트는 17878 이며 설정을 통해 변경 가능함
ex) http:x.x.x.x:17877
https:x.x.x.x:17878
※ Mozila Firefox 를 권장
3-2 WEB (Http, Https) 접속

## Slide 30
4
시스템 설정
4-1 CLI 시스템 명령어
4-2 WebUI 시스템 설정

## Slide 31
com1 (115200) – Global Mode
Please press Enter to activate this console. Hansol NexG VForce Software, Version 4.6-150102 vforce# ? Exec commands: boot Select boot process bwt bandwidth test cat Concatenate files cd Change directory clear Reset functions clock clock setting configure Enter configuration mode convert-ip-info refleash convert info copy Copy one file from another crypto Cryptographic module debug Debugging functions (see also 'undebug') delete Delete a file or a directory df Report file system disk space usage disable Turn off privileged mode command du Estimate file system usage enable Turn on privileged mode command exit End current mode and down to previous mode export-config export-config generate Generate halt Halt the system help Description of the interactive help system import-config import config ip Internet Protocol (IP) ip-static-route ip-static-route
com1 (115200) – Configuration Mode
Please press Enter to activate this console. Hansol NexG VForce Software, Version 4.6-150102 vforce# conf t vforce(config)# ? Configure commands: access-list Add an access list entry appgw Application level gateway archive Enter configuration archive mode arp Address Resolution Protocol (ARP) banner Define a login banner bridge Bridge group commands bypass Bypass Function checksum OS Files checksum clear Reset functions clock Time-of-day clock crypto Cryptographic module cvlan Configure C-VLAN parameters debug Debugging functions (see also 'undebug') enable Modify enable password parameters exit End current mode and down to previous mode fib FIB information healthcheck daemon healthcheck help Description of the interactive help system hostname Set system's network name interface Interface information
4-1 CLI 시스템 명령어

## Slide 32
com1 (115200) – show 명령어
vforce# show ? access-list List IP access lists appgw Application level gateway archive Archive config arp Address Resolution Protocol (ARP) bond-group bonding group boot Boot image bridge Display forwarding information bypass Bypass Function cdp cdp check-slot Check slot type checksum OS Files checksum clear clear memory free cli Show CLI tree of current mode clock show current time crypto Cryptographic module debugging Debugging functions (see also 'undebug') delete Configure logging system dhcp dhcp disk0: disk0 file system disk1: disk1 file system eix EtherIP eXtended filesystem Filesystem information
com1 (115200) – show 명령어
vforce# show int ? IFNAME Interface name switchport Display the modes of the Layer2 interfaces ¦ Output modifiers <cr> vforce# show interface eth0 ? ¦ Output modifiers <cr> vforce# show ip interface brief Interface IP-Address Status Protocol Link-detect lo unassigned up up none eth0 192.168.100.2 up up none eth1 unassigned up down none eth2 unassigned up down none eix0 unassigned up up none vlan0.1 unassigned up down none vforce# show link lan1 : Down, 10Base-T/HD, Auto lan2 : Down, 10Base-T/HD, Auto lan3 : Down, 10Base-T/HD, Auto lan4 : Down, 10Base-T/HD, Auto eth1 : Down, 10Base-T/HD eth2 : Down, 10Base-T/HD
4-1 CLI 시스템 명령어

## Slide 33
com1 (115200) – 파이프 출력 기능
vforce# show ? ¦ begin Begin with the line that matches exclude Exclude lines that match include Include lines that match match Include mode that match vforce# sh run ¦ begin interface eth2 interface eth2 ! interface eth3 ! vforce# sh run ¦ exclude ! hostname UTM-1 ip domain-lookup spanning-tree mode rstp-vlan-bridge interface eth0 vforce# sh run ¦ include hostname hostname UTM-1 vforce# sh run ¦ match vty line vty login
입력 문자와 매칭 되는 줄부터 화면에 출력함
입력 문자가 포함한 줄을 제외한 나머지 줄을 출력함
입력한 문자가 매칭되는 줄을 화면에 출력함
정규 표현식 또는 IP Prefix 으로 설정 블록의 내용을 화면에 출력함
com1 (115200) – 명령어 자동 완성 기능
vforce# configure ? replace Replace configure from archive terminal Configure from the terminal vforce# configure te[TAB] vforce# configure terminal ? <cr>
com1 (115200) – CLI 단축 기능
vforce# configure terminal vforce(config)# end [CTRL + z] vforce# conf t vforce(config)# exit [CTRL + d] vforce# vforce# show ip route 1.1.1.33 [CTRL + u] Vforce# [CTRL + a] 현재줄의 제일 첫번째 글자로 이동 [CTRL + e] 현재줄의 제일 마지막 글자로 이동 [CTRL + p] 이전 실행 명령어 찾기 [CTRL + w] 앞에 단어 지우기
4-1 CLI 시스템 명령어

## Slide 34
4-1 CLI 시스템 명령어
com1 (115200) – Hostname 설정
vforce# conf t vforce(config)# hostname [호스트네임] vforce(config)# end vforce(config)# wr Building configuration... [OK] vforce(config)#
com1 (115200) – 설정 초기화
vforce# configure reset Are you sure to reset configuration? [yes/no] y System Configuration has been reseted vforce# reload Proceed with reload? [yes/no] y init: The system is going down NOW !!
com1 (115200) – 수동 시간 설정
vforce# configure terminal vforce(config)# clock timezone KST 9 vforce(config)# end vforce# clock set 10:49:30 28 10 2015 vforce# sh clock Wed Oct 28 10:49:33 KST 2015
com1 (115200) – NTP 서버 시간 가져오기
vforce# clock ntpdate 203.248.240.140 vforce# sh clock Tue Apr 28 10:24:36 KST 2015
형식 : clock set [시간] [일] [월] [년도]

## Slide 35
4-1 CLI 시스템 명령어
com1 (115200) – https(SSL) 서버 설정
vforce# configure terminal vforce(config)# ip http secure-port 17877 vforce(config)# ip http secure-server
com1 (115200) – SSH 서버 설정
vforce# generate crypto key rsa label shinhan This command might take a while to process... vforce# show crypto key mypubkey rsa This command might take a while to process... Private key test Usage: General purpose Algorithm: 2048-bit RSA Generated at: 2015-04-29 09:32:05 vforce# configure terminal vforce(config)# ip ssh rsa keypair-name shinhan vforce(config)# ip ssh port 22 vforce(config)# ip ssh server vforce(config)# end vforce# sh ip ssh server status SSH server status: Enabled SSH server port: 22 SSH server keypair: /media/disk0/.ssh/test.prv
RSA Key 생성
SSH Port 설정
SSH Server 구동
SSH Server 상태 보기
com1 (115200) – 사용자 추가
vforce# configure terminal vforce(config)# username root secret admin1234 vforce# sh run hosts ! username root secret 5 $1$Lqun8/Lq$jKPdIQZ/1jfliQxWV2UMS/

## Slide 36
4-1 CLI 시스템 명령어
com1 (115200) – VOS 업그레이드(1)
vforce# copy ? disk0: Copy from disk0: file system disk1: Copy from disk1: file system flash: Copy from flash: file system ftp: Copy from ftp: file system http: Copy from http: file system tftp: Copy from tftp: file system usbdisk: Copy from usbdisk: file system vforce# copy ftp://ID:Password@1.1.1.1/vos-4.6-octeon-150105.bin disk0:/ /f !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! * 생 략 * !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 62641274 bytes transferred vforce# show disk0:/ -#- --type-- nlen ---length--- -------date/time-------- name File 25 62641274 Wed Apr 29 09:46:20 2015 vos-4.6-octeon-150105.bin
복사 명령어
다운로드 받은 파일 확인
FTP에 있는 파일을 disk0: 으로 복사
com1 (115200) – VOS 업그레이드(2)
vforce# boo system vos-4.6-octeon-150105.bin Set boot system... Wait a moment checking checksum... ok vos-4.6-octeon-150105.bin selected vforce# show boot system Selected boot image : vos-4.6-octeon-150105.bin vforce# reload Proceed with reload? [yes/no] yes vforce# sh ver detail Hansol NexG VForce Software, Version 4.6-150105 Support: http://www.hansolnexg.com Copyright (c) 2007-2015 All Rights Reserved ATM-1 uptime is 6 days 18:19:58 System image file is "vos-4.6-octeon-150105.bin" Hansol NexG VForce406 (CN5020p1.1-500-SCP) Processor with 512M DRAM at 265MHz Processor board serial number NZT04001530561 Cavium Octeon+ CPU (2 cores) at 500MHz
Boot 이미지 변경 설정
Boot 이미지 선택 확인
부팅 완료 후 버전 확인
장비 재부팅

## Slide 37
com1 (115200) – 설정 백업
vforce# sh run ! clock timezone KST 9 ! hostname Jukjeon-Center1 ! username root except-expired secret 5 $1$Cqb3K/Cq$.9nzPAHwDnYQE.Fl5idxa/ ! ! logging remote 192.168.2.101 ips l7filter session appgw-http appgw-mail appgw-im appgw-ftp ipsec system audit vpdn user-identity logging source interface eth0 ! ! ip bwt port 2960 ip bwt server ! ip domain-lookup ! spanning-tree mode rstp-vlan-bridge ! ! ! interface lo ipv6 address ::1/128 ! interface eth0 description ### INTERNAL ###
Show run 명령어를 통한 백업 / 메모장 copy 보관
com1 (115200) – 설정 복원
CLI(telnet 및 ssh, console)로 접속하여 백업 파일 복사 후 붙여 넣기를
통하여 복구
4-1 CLI 시스템 명령어

## Slide 38
com1 (115200) – 로그 설정
vforce# configure terminal vforce(config)# logging local all vforce(config)# logging local path disk1:/log alert 30 purge 20 vforce(config)# logging remote 10.10.10.10 all
로컬 모든 로그 저장
4-1 CLI 시스템 명령어
로컬 로그 저장 위치, 로그파일 공간할당
로그 서버로 전송

## Slide 39
http / https – WebUI 기본 화면
기본 정보
Dashboard
기능 동작 상태
인터페이스 정보
리소스 현황
현재 접속 사용자
Depth Menu
4-2 WebUI 시스템 설정

## Slide 40
4-2 WebUI 시스템 설정
http / https – Hostname 설정
2. EDIT Click
3. 호스트 네임 설정
1. 호스트네임 Click
4. APPLY Click

## Slide 41
http / https – 사용자(관리자) 추가
2. ADD Click
3. 사용자 추가
1. 사용자 Click
4. APPLY Click
4-2 WebUI 시스템 설정

## Slide 42
4-2 WebUI 시스템 설정
http / https – 시스템 시간 설정
2. EDIT Click
3. SYNC WITH MY CLOCK Click PC 시간과 자동 동기화
1. 날짜/시간 Click
4. APPLY Click

## Slide 43
4-2 WebUI 시스템 설정
http / https – NTP Server 설정
2. EDIT Click
1. 날짜/시간 Click
3. NTP Server IP 입력
4. APPLY Click

## Slide 44
4-2 WebUI 시스템 설정
http / https – Telnet 접속 설정
2. EDIT Click
1. 접속설정 Click
3. Local 선택
5. APPLY Click
4. 유효시간 설정
Default 10분

## Slide 45
4-2 WebUI 시스템 설정
http / https – SSH 접속 설정
2. EDIT Click
1. 접속설정 Click
3. SSH enable 선택
7. APPLY Click
4. Port 설정 / Default 22

## Slide 46
4-2 WebUI 시스템 설정
http / https – WebUI 및 SSL 접속 설정
2. EDIT Click
1. 접속설정 Click
3. HTTP Server enable 선택
7. APPLY Click
4. Port 설정 / Default 17877
5. Secure HTTP Server enable 선택
6. Port 설정 / Default 없음

## Slide 47
4-2 WebUI 시스템 설정
http / https – 설정 백업
1. 설정 Click
2. disk0:startup-config Click
3. 저장 Click

## Slide 48
4-2 WebUI 시스템 설정
http / https – 설정 초기화
1. 설정 Click
2. RESET Click
3. 초기화 후 장비 재시작

## Slide 49
4-2 WebUI 시스템 설정
http / https – 시스템 재시작
1. 시스템 리부팅/정지 Click
2. RELOAD Click
3. HALT Click

## Slide 50
4-2 WebUI 시스템 설정
http / https – VOS 업그레이드
6. CHANGE Click
1. 업데이트 Click
2. Local PC내 VOS 이미지 찾기
7. 확인 Click
3. VOS 파일 업로드
4. 확인 Click
5. VOS 이미지 선택

## Slide 51
5
네트워크 설정
5-1 CLI 네트워크 설정 명령어
5-2 WebUI 인터페이스 설정
5-3 WebUI 라우팅 설정

## Slide 52
5-1 CLI 네트워크 설정 명령어
com1 (115200) – Interface IP 설정(DHCP)
vforce# configure terminal vforce(config)# int eth1 vforce (config-if)# ip address dhcp link-timeout 5 3 icmp vforce (config-if)# end vforce #
com1 (115200) – 라우팅 설정(static / 고정IP, dhcp, pppoe)
vforce# configure terminal vforce(config)# ip route 0.0.0.0/0 1.1.1.1 vforce(config)# ip route 0.0.0.0/0 eth1 dhcp vforce(config)# ip route 0.0.0.0/0 eth1 pppoe
com1 (115200) – Interface IP 설정(고정IP)
vforce# configure terminal vforce(config)# int eth1 vforce (config-if)# ip address 192.168.1.1/24 link-timeout 5 3 icmp 192.168.1.254 vforce (config-if)# end vforce#
com1 (115200) – Interface IP 설정(PPPoE)
vforce# configure terminal vforce(config)# int eth1 vforce (config-if)# pppoe user nexg password test1234 vforce (config-if)# ip address pppoe link-timeout 5 3 icmp vforce (config-if)# end vforce#
회선 연결 장비가 Hang상태로 통신이 불가능 할 때 회선 링크를 강제로 끊는 기능
link-timeout 5 3 icmp : icmp로 5초 주기로 3회 시도, 3회 check fail 일 경우 해당 인터페이스 Down
회선 연결 장비가 Hang상태로 통신이 불가능 할 때 회선 링크를 강제로 끊는 기능
link-timeout 5 3 icmp 192.168.1.254 : icmp로 5초 주기로 3회 시도, 3회 check fail 일 경우 해당 인터페이스 Down
회선 연결 장비가 Hang상태로 통신이 불가능 할 때 회선 링크를 강제로 끊는 기능
link-timeout 5 3 icmp : icmp로 5초 주기로 3회 시도, 3회 check fail 일 경우 해당 인터페이스 Down
pppoe ID 및 Password 입력
고정IP일 경우 라우팅 설정
dhcp일 경우 라우팅 설정
pppoe일 경우 라우팅 설정

## Slide 53
5-2 WebUI 인터페이스 설정
http / https – 인터페이스 설정
2. EDIT Click
1. 이더넷 Click
3. IP 설정
4. 인터페이스 활성화
5. APPLY Click

## Slide 54
5-3 WebUI 라우팅 설정
http / https – Static 라우팅 설정
1. 정적 라우팅 Click
3. 라우팅 경로 추가
2. ADD Click
4. APPLY Click

## Slide 55
6
시스템 기능 상세
6-1 인터페이스 상태 감시(link-timeout)
6-2 정적 라우팅(Static)
6-3 동적 라우팅(RIP/OSPF)
6-4 정책적 라우팅(PBR)
6-5 Interface(Vlan/Trunk)
6-6 VRRP(Single/Multi)
6-7 ECMP(Equal Cost Multipath Protocol)
6-8 NTP(Network Time Portocol)
6-9 SNMP(Simple Network Management Portocol)

## Slide 56
6-1 인터페이스 상태 감시 / Link-timeout
com1 (115200) – Link-timeout 설정 예
interface eth1 ip address dhcp link-timeout 5 3 arp ! interface eth2 ip address 50.50.50.1/24 link-timeout 5 3 arp 50.50.50.254 ! vforce# sh int eth2 Interface eth1 Hardware is Ethernet, address is 0090.fb18.4138 (bia 0090.fb18.4138) index 2 metric 1 mtu 1500 duplex-full arp ageing timeout 0 <UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> Link-timeout ARP status UP, check interval 2, total 2, success 1, error 0 Speed 1000Base-T inet 50.50.50.1/24 broadcast 50.50.50.255 !
Link-timeout 구성도 예시
IP 주소 : Address / Mask / Link-timeout(옵션)
Link-tiemout : line protocol 상태를 체크
5초당 1번씩 Target 으로 지정된 IP로 ICMP를 체크하며 3번의 응답이 없을 시 장애로 판단하여 회선을 강제로 끊는 옵션
권장 값 1: Link-timeout 5 3 arp (VDSL,Metro 고속 회선)
권장 값 2 : link-timeout 10 3 icmp (ADSL 저속 회선 또는 손실이 많은 회선)
xDSL Gateway
Gateway
Check!
arp
icmp
50.50.50.254/24
50.50.50.1/24
DHCP link-timeout 설정
고정IP link-timeout 설정

## Slide 57
6-2 정적 라우팅 / Static
com1 (115200) – Static Routing 설정 예
vforce# sh run int eth1 interface eth1 ip address dhcp link-timeout 5 3 icmp vforce# sh run int eth2 interface eth2 ip address 50.50.50.1/24 link-timeout 2 2 arp 50.50.50.254 vforce# conf t vforce(config)# ip route 0.0.0.0/0 eth1 dhcp vforce(config)# ip route 0.0.0.0/0 eth1 pppoe vforce(config)# no ip route 0.0.0.0/0 eth1 pppoe (vforceconfig)# ip route 0.0.0.0/0 50.50.50.254 eth2 vforce(config)# ip route 50.50.50.50.250/32 50.50.50.254 10
구성도 예시
VForce# sh ip route
Codes: K - kernel, C - connected, S - static, R - RIP, B - BGP
* 생략 *
Gateway of last resort is 50.50.50.254 to network 0.0.0.0
S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 50.50.50.254, eth2
[1/0] via 40.40.40.254, eth1
C 10.100.3.0/24 is directly connected, eth3
C 40.40.40.0/24 is directly connected, eth1
C 50.50.50.0/24 is directly connected, eth2
C 127.0.0.0/8 is directly connected, lo
C 192.168.1.0/24 is directly connected, eth0
VDSL(eth1)
Metro(eth2)
DHCP 인터페이스 디폴트
PPPoE 인터페이스 디폴트
라우팅 삭제 명령어
GW 인터페이스 지정 설정
Static AD 값 설정

## Slide 58
com1 (115200) – PBR 설정 예
PBR 구문 형식 ip route policy [policy_num] table [table_num] source [source] destination [destination] [gateway] [출력 Interface명] [dhcp] 터널 연결용 PBR 설정 예시 vforce# sh run ip route policy ip route policy 1 table 1 source eth1 eth1 dhcp ip route policy 2 table 2 source eth2 50.50.50.254 eth2 일반적인(사용자용) PBR 설정 예시 vforce# sh run ip route policy ip route policy 3 table 3 source 192.168.1.55/32 destination 10.10.10.99/32 eth1 dhcp ip route policy 4 table 4 source 192.168.1.56/32 destination 10.10.10.99/32 50.50.50.254 eth2
PBR 구성도 예시
터널 협상을 위한 정책 기반 라우팅(Policy Based Routing) 설정
회선이 2개 이상일 경우 PBR 설정 필수(안정적인 터널 연결을 위해)
Default Routing(0.0.0.0/0) 보다 상위에 동작함
의미 : Source 가 eth1 에서 발생되는 트래픽 은 eth1 G/W 으로 보내도록 설정함.
192.168.1.55
192.168.1.56
10.10.10.99
40.40.40.254/24
50.50.50.254/24
Eth1 : 40.40.40.1/24(DHCP할당)
Eth2 : 50.50.50.1/24(고정IP할당)
유동IP PBR 설정
고정IP PBR 설정
Destination 생략 / 목적지 0.0.0.0/0(any)
- Destination 이 없으면 0.0.0.0/0(any) 네트워크가 생략되어 있음(생략 가능)
- policy (번호) : PBR 우선 순위 (라우팅의 AD 값과 비슷함)
- table (번호) : PBR 의 목적지 주소와 GW 아이피 주소 및 인터페이스
192.168.1.55 eth1 경유 PBR 설정
192.168.1.56 eth2 경유 PBR 설정
6-2 정적 라우팅 / Static

## Slide 59
6-3 동적 라우팅 / RIP, OSPF
com1 (115200) – RIP, OSPF 설정 예
VForce# conf t VForce (config)# router rip VForce(config-router)# network 192.168.0.0/16 VForce(config-router)# router ospf 100 VForce(config-router)# network 192.168.0.0/16 VForce(config-router)# redistribute static VForce(config-router)# end VForce# VForce# sh run router rip router rip network 192.168.223.0/24 . VForce## sh run router ospf router ospf 100 redistribute connected network 192.168.0.0/16 area 0
구성도 예시
VForce# sh ip rip database
Codes: R - RIP, Rc - RIP connected, Rs - RIP static, K - Kernel,
C - Connected, S - Static, O - OSPF, I - IS-IS, B – BGP
Network Next Hop Metric From If Time
Rc 192.168.0.0/16 1 eth0
*B-UTM-1# sh ip ospf neighbor
OSPF process 100:
Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface
192.168.223.1 1 Full/Backup 00:00:40 192.168.223.1 eth0
UTM-1
UTM-2
Backbone Router-1
Backbone Router-2
OSPF
L2 Switch
Routerr
UTM-1
RIP
OSPF

## Slide 60
6-4 Interface(1) / LAN Interface Vlan 설정
com1 (115200) – Vlan 설정 예
vlan database vlan 10 vlan 20 vlan 30 vlan 40 ! interface eth0 switchport switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan all ! interface lan1 speed 100 duplex full switchport switchport access vlan 10 ! interface vlan0.10 description wan 1 ip address dhcp link-timeout 5 3 icmp
Vlan 구성도 예시
Vlan 생성
L2 모드로 동작
Internet
Vlan0.10
Vlan0.20
Vlan0.30
Vlan0.40
Trunk 포트 동작 설정
모든 Vlan 허용
Eth0의 1번 포트 설정
L2 모드로 동작(기본값)
Vlan 지정
Vlan0.10번 인터페이스 생성
IP 설정

## Slide 61
6-5 Interface(1) / LAN Interface Vlan 설정
Trunk 구성도 예시
Internet
Vlan0.10
Vlan0.20
Vlan0.30
Vlan0.40
Trunk Port
Fa0/1
Fa0/2
Fa0/3
10.10.10.10
20.20.20.20
30.30.30.30
com1 (115200) – Trunk 설정 예
vlan database vlan 10 vlan 20 vlan 30 vlan 40 ! interface eth1 switchport switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan all ! interface vlan0.10 ip address 10.10.10.1/24 ! interface vlan0.20 ip address 20.20.20.1/24 interface vlan0.30 ip address 30.30.30.1/24
Vlan 생성
L2 모드로 동작
Trunk 포트 동작 설정
모든 Vlan 허용
IP 설정
Vlan0.10번 인터페이스 생성
IP 설정
Vlan0.20번 인터페이스 생성
IP 설정
Vlan0.30번 인터페이스 생성

## Slide 62
6-6 Interface(2) / Trunk(802.1q) 설정
com1 (115200) – VRRP 설정 예
< 1호기 > VForce-1# sh run router vrrp ! router vrrp 10 eth1 virtual-ip 192.168.1.1 backup circuit-failover eth2 100 priority 250 advertisement-interval 3 enable < 2호기 > VForce-2# sh run router vrrp ! router vrrp 10 eth1 virtual-ip 192.168.1.1 backup circuit-failover eth2 100 priority 240 advertisement-interval 3 enable
VRRP 구성도 예시
VForce-1# sh vrrp brief
VrID Interface State Priority AD-Interval Preempt Circuit-Failover
---------------------------------------------------------------------------------------
10 eth1 Master 250/250 3 TRUE eth2/100/UP
VForce-2# sh vrrp brief
VrID Interface State Priority AD-Interval Preempt Circuit-Failover
---------------------------------------------------------------------------------------
10 eth1 Backup 240/240 3 TRUE eth2/100/UP
L2 Switch
UTM-1(Master)
eth1
eth1
UTM-2(Backup)
eth2
eth2
192.168.1.0/24
251
252
VIP: 1(UTM-1)
MASTER
BACKUP

## Slide 63
6-6 VRRP(1) / Master - Standby
com1 (115200) – Multi VRRP 설정 예
< 1호기 > VForce-1# sh run router vrrp ! router vrrp 10 eth1 virtual-ip 192.168.1.1 backup circuit-failover eth2 100 priority 250 advertisement-interval 3 enable < 2호기 > VForce-2# sh run router vrrp ! router vrrp 10 eth1 virtual-ip 192.168.1.1 backup circuit-failover eth2 100 priority 240 advertisement-interval 3 enable
Multi VRRP 구성도 예시
B-UTM-1# sh vrrp brief
VrID Interface State Priority AD-Interval Preempt Circuit-Failover
---------------------------------------------------------------------------------------
10 eth1 Master 250/250 3 TRUE eth2/100/UP
20 eth1 Backup 200/200 3 TRUE eth2/100/UP
B-UTM-2# sh vrrp brief
VrID Interface State Priority AD-Interval Preempt Circuit-Failover
---------------------------------------------------------------------------------------
10 eth1 Backup 200/200 3 TRUE eth2/100/UP
20 eth1 Master 250/250 3 TRUE eth2/100/UP
L3 Switch
UTM-1(Master)
eth1
eth1
eth2
eth2
192.168.[장비번호].0/24
251
252
VIP: 1(UTM-1)
VIP: 2(UTM-2)
Eth0  eth0
MASTER
MASTER

## Slide 64
6-6 VRRP(2) / Master - Master(Multi VRRP)
com1 (115200) – Multi VRRP 설정 예
< 1호기 > VForce-1# sh run router vrrp ! router vrrp 10 eth1 virtual-ip 192.168.1.1 backup circuit-failover eth2 100 priority 250 advertisement-interval 3 enable < 2호기 > VForce-2# sh run router vrrp ! router vrrp 10 eth1 virtual-ip 192.168.1.1 backup circuit-failover eth2 100 priority 240 advertisement-interval 3 enable
Multi VRRP 구성도 예시
B-UTM-1# sh vrrp brief
VrID Interface State Priority AD-Interval Preempt Circuit-Failover
---------------------------------------------------------------------------------------
10 eth1 Master 250/250 3 TRUE eth2/100/UP
20 eth1 Backup 200/200 3 TRUE eth2/100/UP
B-UTM-2# sh vrrp brief
VrID Interface State Priority AD-Interval Preempt Circuit-Failover
---------------------------------------------------------------------------------------
10 eth1 Backup 200/200 3 TRUE eth2/100/UP
20 eth1 Master 250/250 3 TRUE eth2/100/UP
L3 Switch
UTM-1(Master)
eth1
eth1
eth2
eth2
192.168.[장비번호].0/24
251
252
VIP: 1(UTM-1)
VIP: 2(UTM-2)
Eth0  eth0
MASTER
MASTER

## Slide 65
6-7 ECMP(Equal Cost Multipath Protocol)
com1 (115200) – ECMP 설정 예
vforce# show run ip route ! ip route 0.0.0.0/0 eth1 dhcp ip route 0.0.0.0/0 eth2 dhcp !
ECMP 구성도 예시
PC-1 경로
1: PC-1: A > SRV-1
2: PC-1: B > SRV-2
PC-2 경로
3: PC-2: B > SRV-1
4: PC-2: A > SRV-2
Default Routing 의 AD값을 Equal Cost로 설정
SRV-1
SRV-2
A
B
PC-1
PC-2
NexG-VPN

## Slide 66
6-8 NTP(Network Time Protocol)
com1 (115200) – NTP 설정 | 
VForce# sh run clock ntp server 203.252.0.211 prefer ntp server 203.248.240.140 ntp server 210.98.16.100 ntp server 210.98.16.101 clock timezone KST 9 | (1) : 시간 관련 설정 보기 (2) : 주 NTP 서버 아이피 설정() (2) : NTP 서버 아이피 설정(time.bora.net) (2) : NTP 서버 아이피 설정(time.kriss.re.kr) (3) : NTP 서버 아이피 설정(time2.kriss.re.kr) (4) : 장비 표준시 설정(한국 표준시)
VForce# sh ntp associations address ref clock st when poll reach delay offset disp ~203.252.0.211 123.140.16.100 2 143 1024 377 0.0 0.0 18.7 * master (synced), # master (unsynced), + selected, - candidate, ~ configured | 
com1 (115200) – NTP 서버 시간 가져오기 | 
VForce# clock ntpdate 203.248.240.140 VForce# sh clock Wed Jul 22 14:53:02 KST 2009 | (1) : NTP 서버 시간 즉시 가져오기 (2) : 현재 시간 보기 (3) : 현재 시간

## Slide 67
6-9 SNMP(Simple Network Management Protocol)
com1 (115200) – SNMP | 
snmp-server source {Source Binding IP/INTERFACE} snmp-server host {NMS 서버} traps version 2c nexg snmp-server community nexg rw snmp-server info interval 1 | (1) : SNMP Source Binding (2) : Trap 설정 (3) : Community 설정 (4) : Trap 전송 주기 설정(1분)
VPN 관리시스템
Internet
Trap(UDP 162)
(Event,주기적인 성능정보)
관리자 콘솔 PC
UDP 161
(Get Request,Response…)

## Slide 68
7
방화벽(정책) 설정
7-1 방화벽 & NAT Overview
7-2 방화벽 정책 흐름
7-3 Stateful Inspection 동작 방식
7-4 네트워크 객체 설정
7-5 서비스 객체 설정
7-6 방화벽 설정 실습
7-7 방화벽 설정 예
7-8 방화벽 설정 옵션
7-9 WebUI 방화벽 설정
7-10 NAT 설정 실습
7-11 NAT 설정 예
7-12 NAT 설정 심화
7-13 WebUI NAT 설정

## Slide 69
7-1 방화벽 & NAT Overview
Stateful Inspection Firewall 지원
- Rule, Session 개수에 무관한 성능 보장
- 다양한 NAT 기능 지원(1:1, N:1, M:N, Static NAT, Excluded NAT, ECMP NAT, Double NAT)
- 직관적인 객체 관리기능 지원 (IP Address, Service, Time)
- 정책별 세션 제한 기능 지원
- 장비 자체 통계 리포트 지원(출발지/목적지 IP별, 서비스별, 정책별)
- Dashboard를 통한 시스템 상태 모니터링 지원(Concurrent Session, New Session, Concurrent Log)
HA(High Availability)
- Active-Active, Active-Standby, Clustering HA 지원 (Without L4)
- Dynamic Routing / VRRP를 이용한 Full-Mash Firewall 지원
인증
- ID/PASSWORD 기반 인증, OTP(One-Time Password), TACAS+, RADIUS 지원 - Privilege를 이용한 ID별 권한 설정

## Slide 70
7-2 방화벽 정책 흐름(Flow)

## Slide 71
7-3 Stateful Inspection 동작 방식
Stateless(ACL) 방식
Statefull 방식
라우터, 스위치에서 ACL을 설정 Packet Filtering
각 Packet의 SRC, DST / IP, Port에 대한 단순 Filtering
Return Packet Flow에 대한 별도의 rule 설정 필요
Source IP : 10.10.10.10 Port : 1234
Source IP : 20.20.20.20
Port : 80
차단
관리 운용의 편의성 증가
Packet filtering에 비해 부하 증가
Returned Packet Flow에 대한 Rule 자동 생성
①
②
①
②
Source IP : 10.10.10.10 Port : 1234
Source IP : 20.20.20.20
Port : 80
PASS : 10.10.10.10/32  20.20.20.20/32
PASS : 10.10.10.10/32  20.20.20.20/32

## Slide 72
7-3 Stateful Inspection 동작 방식
http / https – 네트워크 객체 설정
1. 네트워크 IPv4 객체 Click
3. 객체명 입력
2. ADD Click
4. IP 및 네트워크 대역 입력
5. APPLY Click
com1 (115200) – 네트워크 객체 설정 | 
VForce(config)#network-list range 192.168.1.1 192.168.1.100 VForce(config)#network-list local 192.168.1.0/24 VForce(config)#network-list server 192.168.1.200 ! VForce# sh run ip rule 100 ip rule 100 source network-list range source network-list local destination network-list server policy pass enable | (1) : network-list 의 range 객체 정의 (2) : network-list 의 local 객체 정의 (3) : network-list 의 server의 객체 정의 (4) : network-list 의 range 객체 적용 (5) : network-list 의 local 객체 적용 (6) : network-list 의 server의 객체 적용

## Slide 73
7-4 WebUI 네트워크 객체 설정
http / https – 서비스 객체 설정
com1 (115200) – 네트워크 객체 설정 | 
VForce(config)#service-list test icmp VForce(config)#service-list test tcp sport any dport eq 80 description http VForce(config)#service-list test tcp sport any dport eq 53 description dns VForce(config)#service-list test udp sport any dport eq 53 description dns ! VForce#sh run ip rule 9999 source network-list local destination network-list server service-list test policy pass enable | (1) : service-list의 test 객체 정의 (2) : service-list 객체 적용 예
1. 서비스 객체 Click
3. 객체명 입력
2. ADD Click
4. 프로토콜 및 Port 입력
5. APPLY Click

## Slide 74
7-5 WebUI 네트워크 객체 설정
com1 (115200) – 방화벽 설정
vforce# conf t *vforce(config)# ip rule 100 *vforce(config-ip-rule)# description TEST rule *vforce(config-ip-rule)# source 192.168.1.0/24 *vforce(config-ip-rule)# destination 10.10.10.10/32 *vforce(config-ip-rule)# protocol icmp *vforce(config-ip-rule)# policy drop *vforce(config-ip-rule)# log connections *vforce(config-ip-rule)# enable *vforce(config-ip-rule)# end *vforce Protocol 지정이 되지 않으면 모든 Protocol을 의미함.
방화벽 구성도 예시
Session Log 보기
vforce# show logging
5 Lines:
Index Time Proto Policy Rule Type Src Dst Spt-c Dpt-t Bytes Packets R_Src R_Dst R_Spt-c R_Dpt-t R_Bytes R_Packets Count
000000 04-05 16:34:10 icmp drop 20 n/a 192.168.1.50 10.10.10.10 0 8 0 0 0.0.0.0 0.0.0.0 0 0 0 0 5
000001 04-05 16:34:21 icmp drop 20 n/a 192.168.1.50 10.10.10.10 0 8 0 0 0.0.0.0 0.0.0.0 0 0 0 0 5
방화벽 Log를 남김
200.200.200.0/30
192.168.1.0/24
10.10.10.0/24
.1
.10
.1
.2
.1
.50
서버 PC
(교육생 A)
서버 UTM
(교육생 A)
내부 UTM
(교육생 B)
내부 PC
(교육생 B)
eth0
eth1
eth1
eth0
ICMP DROP
ICMP
PASS

## Slide 75
7-7 방화벽 설정 예
EX) 단방향 허용(PASS) | EX) 양방향 허용(PASS)
ip rule 11 source 192.168.1.0/24 destination 10.10.10.0/24 policy pass enable | ip rule 12 source 192.168.1.0/24 destination 10.10.10.0/24 policy pass bi-direction enable
EX) 단방향 차단(DROP) | EX) 양방향 차단(DROP)
ip rule 13 source 192.168.1.0/24 destination 10.10.10.0/24 policy drop or policy reject enable | ip rule 14 source 192.168.1.0/24 destination 10.10.10.0/24 policy drop bi-direction or policy reject bi-direction enable
EX) Application Gateway 정책 | EX) Application Gateway 정책
ip rule 13 source 192.168.1.0/24 destination 10.10.10.0/24 policy appgw [정책 객체 이름] enable | ip rule 13 source 192.168.1.0/24 destination 10.10.10.0/24 policy appgw http enable
EX) Application Gateway 정책 | EX) Application Gateway 정책
ip rule 13 source 192.168.1.0/24 destination 10.10.10.0/24 policy appgw ftp enable | ip rule 13 source 192.168.1.0/24 destination 10.10.10.0/24 policy appgw im enable

## Slide 76
7-8 방화벽 설정 옵션
방화벽 룰(Rule) 매칭(Matching) 조건 | 
ip rule 100 source host 192.168.1.55 source host 192.168.1.56 destination host 168.126.63.1 destination host 168.126.63.2 protocol icmp protocol tcp sport any dport eq 53 protocol tcp sport any dport eq 80 protocol udp sport any dport eq 53 policy pass enable | 
방화벽 rule 정책에서 같은 항목과는 or 조건 다른 항목과는 and 조건 처리 출발지 IP 에서 목적지로 IP로 통신 할 때 해당 프로토콜 및 포트 번호만 허용 역방향으로 목적지 IP 에서 패킷이 생성되어 출발지 IP로 들어오는 패킷은 방화벽 허용 룰이 없기 때문에 차단됨 | 
방화벽 룰(Rule) 옵션 | 
ip rule 110 source 192.168.1.0/24 destination any protocol tcp sport any dport eq 80 inbound interface eth1 policy appgw http log connections session-limit 100000 layer7 filtering ips inspection enable | 
출발지 host IP 가 192.168.1.55 또는
출발지 host IP 가 192.168.1.56 이면서
목적지 host IP 가 168.126.63.1 또는
목적지 host IP 가 168.126.63.2 이면서
tcp 프로토콜 목적지 포트가 53 번 또는
udp 프로토콜 목적지 포트가 80 번 또는
udp 프로토콜 목적지 포트가 53 번 일때
패킷을 통과 시킴
프로토콜이 icmp 또는
방화벽 룰(Rule) 번호(Sequence) 일괄 변경 | 
UTM-1(config)# ip rule resequence start 100 increment 100 | rule 전체를 100 부터 시작해서 100씩 증가 하도록 변경 설정
패킷이 들어오는 인터페이스를 지정 하고 싶을 경우 설정
해당된 룰에 걸린 패킷 정보를 로그를 남기고 싶을 경우 설정
해당 방화벽 룰에서 출발지 아이피별 세션 제한을 설정
해당 방화벽 룰의 L7 Filter 를 적용 (policy 옶션이 없을 경우 기본 정책 0 번)
해당 방화벽 룰의 IPS 정책 적용 (policy 옵션이 없을 경우 기본 정책 0번)
방화벽 정책 설정 (pass, drop, reject, appgw, etc )

## Slide 77
7-9 WebUI 방화벽 설정
http / https – 방화벽 설정
1. IPv4 룰 Click
3. 룰 번호 입력 / 룰 간 우선순위
2. ADD Click
9. APPLY Click
4. 출발지 객체 선택
5. 목적지 객체 선택
6. 서비스 객체 선택
8. 사용여부 yes 선택
7. 정책(Pass/Drop) 선택

## Slide 78
7-10 NAT 설정 실습
com1 (115200) – Source NAT 설정
vforce# vforce#config t vforce(config)#ip nat 100 vforce(config-ip-nat)#source host 192.168.1.50 vforce(config-ip-nat)#destination host 80.80.80.80 vforce(config-ip-nat)#nat source eth1 auto vforce(config-ip-nat)#enable vforce(config-ip-nat)#end vforce# Source NAT : 최종 경로를 선택후 패킷이 나갈때 Source IP를 변경 함.
NAT 구성도 예시(SNAT)
192.168.1.50
80.80.80.80
출발지 IP | Port | 목적지 IP | Port
192.168.1.50 | 2900 | 80.80.80.80 | 80
출발지 IP | Port | 목적지 IP | Port
50.50.50.1 | 2900 | 80.80.80.80 | 80
Eth1
50.50.50.1
NAT
Eth0
192.168.1.1
com1 (115200) – Destination NAT 설정
vforce# vforce#config t vforce(config)#ip nat 110 vforce(config-ip-nat)#source host 192.168.1.50 vforce(config-ip-nat)#destination host 80.80.80.80 vforce(config-ip-nat)#nat destination 80.80.80.81 vforce(config-ip-nat)#enable vforce(config-ip-nat)#end vforce# Destination NAT : 패킷이 들어 오면 바로 Destination IP를 변경 함
NAT 구성도 예시(DNAT)
192.168.1.50
80.80.80.80
출발지 IP | Port | 목적지 IP | Port
192.168.1.50 | 2900 | 80.80.80.80 | 80
출발지 IP | Port | 목적지 IP | Port
50.50.50.1 | 2900 | 80.80.80.80 | 80
Eth1
50.50.50.1
NAT
Eth0
192.168.1.1
NAT Rule 번호
출발지 IP 설정
목적지 IP 설정
NAT IP/인터페이스 설정
NAT 활성화
NAT Rule 번호
출발지 IP 설정
목적지 IP 설정
NAT IP/인터페이스 설정
NAT 활성화

## Slide 79
7-11 NAT 설정 예
EX) SNAT(Backup SNAT) | EX) SNAT(Double NAT)
ip nat 23 source 192.168.1.0/24 destination any nat source eth1 auto eth2 auto eix0 1.1.1.1 enable | ip nat 24 source host 192.168.1.55 destination host 212.233.211.3 nat source any 212.233.213.4 nat destnation 192.168.1.3 enable
EX) DNAT(Exclusive SNAt) | 
ip nat 25 source host 192.168.1.55 destination any no nat enable | 
EX) SNAT(PAT – Interface 1개) | EX) SNAT(PAT-Interface 2개)
ip nat 15 source 192.168.1.0/24 destination any nat source eth1 auto enable | ip nat 16 source 192.168.1.0/24 destination any nat source eth1 auto eth2 auto enable
EX) SNAT(PAT – IP 지정) | EX) SNAT(1:1 Source NAT)
ip nat 17 source 192.168.1.0/24 destination any nat source eth2 50.50.50.1 enable | ip nat 18 source 192.168.1.0/24 destination any nat source eth1 211.231.231.0/24 enable
EX) DNAT(Destination NAT) | EX) DNAT(Destination Port NAT)
ip nat 19 source any destination interface eth1 nat destination 192.168.1.55 enable | ip nat 20 source any destination interface eth2 protocol tcp sport any dport eq 80 nat destination 192.168.1.55 port 8080 enable
패킷이 eth1로 나갈 때 eth1 인터페이스 IP로 NAT
패킷이 eth1, eth2로 나갈 때 eth1, eth2 인터페이스 IP로 NAT
EX) SNAT(M:N / Range) | EX) SNAT(M:N / Network)
ip nat 21 source 192.168.1.0/24 destination any nat source range 1.1.1.1 1.1.1.100 enable | ip nat 22 source 192.168.1.0/24 destination any nat source eth1 1.1.1.2/31 enable
패킷이 eth1로 나갈 때 eth1 인터페이스 IP로 NAT
패킷이 eth1, eth2로 나갈 때 eth1, eth2 인터페이스 IP로 NAT

## Slide 80
7-12 NAT 설정 심화(1) / Double NAT
com1 (115200) – Double NAT 설정
vforce# conf t *vforce(config)# ip rule 100 *vforce(config-ip-rule)# description TEST rule *vforce(config-ip-rule)# source 192.168.1.0/24 *vforce(config-ip-rule)# destination 10.10.10.10/32 *vforce(config-ip-rule)# protocol icmp *vforce(config-ip-rule)# policy drop *vforce(config-ip-rule)# log connections *vforce(config-ip-rule)# enable *vforce(config-ip-rule)# end *vforce Protocol 지정이 되지 않으면 모든 Protocol을 의미
Double NAT 구성도 예시
사설 IP를 사용하는 내부 네트워크에 웹서버 운영시(1:1 NAT 설정) 사설 IP 사용하는
PC가 도메인으로 웹 서버 접속 시 Source IP와 Destination IP를 NAT 변경 해야 정상 접속 가능
방화벽 Log를 남김
192.168.1.55
192.168.1.100
www.domain.com = 80.80.80.80
Eth0
192.168.1.0/24
Eth1
80.80.80.0/24
DNAT
SNAT

## Slide 81
7-12 NAT 설정 심화(2) / NO NAT
No nat 설정 필요 | No nat 설정 불필요
ip rule 100 source 192.168.1.0/24 destination any policy pass enable ! ip nat 90 source 192.168.1.0/24 destination 20.20.20.0/24 no nat  (1) enable ! ip nat 100 source 192.168.1.0/24 destination any nat source any 30.30.30.2 enable ! (1) No nat룰이 없을 시 서버로 갈때 NAT 적용 | ip rule 100 source 192.168.1.0/24 destination any policy pass enable ! ip nat 100 source 192.168.1.0/24 destination any nat source eth1 30.30.30.2 (2) enable ! (2) 패킷이 eth1 인터페이스 나갈때만 NAT 적용 (No nat룰이 없어도 서버로 갈때 NAT 적용 안됨)
No NAT 구성도 예시
라우팅 설정
B-UTM-1# sh ip route
!
S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 30.30.30.1, eth1
C 192.168.1.0/24 is directly connected, eth0
C 20.20.20.0/24 is directly connected, eth2
192.168.1.10
192.168.1.20
20.20.20.20
30.30.30.0/30
20.20.20.0/24
2
1
NAT

## Slide 82
7-13 WebUI NAT 설정
1. NAT Click
3. 룰 번호 입력 / 룰 간 우선순위
2. ADD Click
9. APPLY Click
4. 출발지 객체 선택
5. 목적지 객체 선택
6. 서비스 객체 선택
8. 사용여부 yes 선택
7-1. Source NAT 시 선택
7-2. Destination NAT 시 객체 선택

## Slide 83
8
EIX VPN
8-1 EIX VPN 개념
8-2 EIX VPN 실습

## Slide 84
8-1 EIX(EtherIP eXtended) VPN개념(1)

## Slide 85
8-2 EIX(EtherIP eXtended) VPN 개념(2)
EIX Interface 설정 예
interface eix0 eix destination 1.1.1.1 eix destination 1.1.1.2 eix destination 1.1.1.3 eix destination 1.1.1.4 eix destination 1.1.1.5 eix destination 1.1.1.6 eix source eth1 eix source eth2 eix source eth3 eix source eth4 ip address 172.16.1.1/16
EIX VPN 구성도 예시(1)
EIX (EtherIP eXtended) / EIX over IPSec
- ADSL/VDSL 회선 Bonding
- 다른 속도 Bonding 에 강점
- RTT 고려하여 Packet
EIX Source Interface 추가
EIX 터널 IP
4회선
eth4
2회선
eth1
eth2
3회선
eth3
eth0
Total Speed
총 10M
(1M+2M+3M+4M)
xDSL
※ xDSL 1회선당 평균 속도
  Upload 512Kbps
  Download 3Mbps
※ xDSL 4회선 Bonding 속도
  Upload 2Mbps
  Download 10Mbps

## Slide 86
8-2 EIX(EtherIP eXtended) VPN 개념(3)
EIX Session 및 Tunnel 테이블
Center-1# sh eix tunnel Identity Peer IP Status 66:69:78:18:41:37 172.28.1.11 up(2/2) Center-1# sh eix session Local Remote Status Upload Download RTT Tunnel 90.90.90.1 40.40.40.1 up 1.0Mbps 1.0Mbps 0ms 66:69:78:18:41:37 90.90.90.1 50.50.50.1 up 1.0Mbps 1.0Mbps 0ms 66:69:78:18:41:37 Center-2# sh eix tunnel Identity Peer IP Status 66:69:78:18:41:37 172.28.1.11 up(2/2) Center-2# sh eix session Local Remote Status Upload Download RTT Tunnel 90.90.90.5 40.40.40.1 up 1.0Mbps 1.0Mbps 0ms 66:69:78:18:41:37 90.90.90.5 50.50.50.1 up 1.0Mbps 1.0Mbps 0ms 66:69:78:18:41:37 Branch-1# sh eix tunnel Identity Peer IP Status 66:69:78:18:42:8b 172.28.1.2 up(2/2) 66:69:78:18:41:fb 172.28.1.1 up(2/2) Branch-1# sh eix session Local Remote Status Upload Download RTT Tunnel 40.40.40.1 90.90.90.1 up 1.0Mbps 1.0Mbps 0ms 66:69:78:18:41:fb 50.50.50.1 90.90.90.1 up 1.0Mbps 1.0Mbps 0ms 66:69:78:18:41:fb 40.40.40.1 90.90.90.5 up 1.0Mbps 1.0Mbps 0ms 66:69:78:18:42:8b 50.50.50.1 90.90.90.5 up 1.0Mbps 1.0Mbps 0ms 66:69:78:18:42:8b
EIX VPN 구성도 예시(2)
고정IP link-timeout 설정
Center-1
EIX Tunnel
172
.
28
.
1
.
1
172
.
28
.
1
.
2
E
t
h
1
:
4
0
.
4
0
.
4
0
.
1
E
t
h
2
:
5
0
.
5
0
.
5
0
.
1
EIX Tunnel
172
.
28
.
1
.
11
E
t
h
2
:
9
0
.
9
0
.
9
0
.
1
EIX Tunnel
172
.
28
.
1
.
11
E
t
h
2
:
9
0
.
9
0
.
9
0
.
5
Center-2
Branch-1
가상의 포인트 투 포인트 연결을 제공하므로 두 Peer간에 라우팅 프로토콜을 사용 가능하게 해준다.
일반 라우팅이 가능해져 PBR 적용도 사용할 수 있게 한다.
GRE Tunneling 방식과 유사

## Slide 87
8-3 EIX VPN 실습
200.200.200.0/30
192.168.1.0/24
10.10.10.0/24
.1
.10
.1
.2
.1
.50
서버 PC
서버 UTM
내부 UTM
내부 PC
eth0
eth1
eth1
eth0
EIX Tunnel IP
172.16.10.1
EIX Tunnel IP
172.16.1.1
encrypt
지점 | 설명
interface eix0 eix destination 200.200.200.1 eix source eth1 eix dpd-timeout 5 ip address 172.16.10.1/24 ! security parameters remote-secret test id-type fqdn id center-1 ! crypto tunnel branch priority 255 local-identity fqdn branch-1 local-secret test transforms esp aes-128 sha1 ipsec-mode transport source 200.200.200.2 destination 200.200.200.1 protocol etherip enable ! ip route 10.10.10.0/24 172.16.1.1 | (1) : EIX 인터페이스 (2) : 센터 WAN IP (3) : 지점 WAN IP 또는 인터페이스 (4) : EIX DPD (5) : 센터 EIX 터널 IP (6) : 센터 local-identity 값 (7) : 지점 IPsec 설정 (8) : VPN 설정 객체 우선 순위 (9) : 지점 인증 Key 값(로컬 ID) (10) : 센터 인증 Key 그룹명(로컬 secret) (11) : 암호화 종류 (12) : IPsec Transport Mode (13) : 지점 WAN IP (14) : 센터 WAN IP (15) : EIX 패킷만 VPN 암호화 (16) : 동작 시작 (17) : 센터 지점간 통신 하기 위한 라우팅
센터 | 설명
interface eix0 eix source eth1 eix dpd-timeout 5 ip address 172.16.1.1/24 ! security parameters remote-secret test id-type fqdn id branch-1 ! crypto tunnel center priority 255 local-identity fqdn center-1 local-secret test transforms esp aes-128 sha1 ipsec-mode transport source 200.200.200.1 destination any protocol etherip enable ! ip route 192.168.1.0/24 172.16.10.1 | (1) : EIX 인터페이스 (2) : 센터 WAN IP 또는 인터페이스 (3) : EIX DPD (4) : 센터 EIX 터널 IP (5) : 지점 local-identity 값 (6) : 센터 IPsec 설정 (7) : VPN 설정 객체 우선 순위 (8) : 센터 인증 Key 값(로컬 ID) (9) : 지점 인증 Key 그룹명(로컬 secret) (10) : 암호화 종류 (11) : IPsec Transport Mode (12) : 센터 WAN IP (13) : 지점 통신 할 대역 any (14) : EIX 패킷만 VPN 암호화 (15) : 동작 시작 (16) : 센터 지점간 통신 하기 위한 라우팅
◆ 구성 및 설정

## Slide 88
8-4 EIX VPN 실습 (Multi-EIX)
200.200.200.0/30
192.168.1.0/24
10.10.10.0/24
.1
.10
.1
.2
.1
.50
서버 PC
(교육생 A)
서버 UTM
(교육생 A)
내부 UTM
(교육생 B)
내부 PC
(교육생 B)
eth0
eth1
eth1
eth0
EIX Tunnel IP
172.16.10.1
EIX Tunnel IP
172.16.1.1
200.200.200.0/30
192.168.1.0/24
10.10.10.0/24
.1
.10
.3
.4
.1
.50
서버 PC
(교육생 A)
서버 UTM
(교육생 A)
내부 UTM
(교육생 B)
내부 PC
(교육생 B)
eth0
eth1
eth1
eth0
EIX Tunnel IP
172.16.10.1
EIX Tunnel IP
172.16.1.1
Tunnel
Tunnel
Tunnel
EIX Tunnel IP
172.20.1.1
EIX Tunnel IP
172.20.1.11
A 그룹
B 그룹

## Slide 89
8-4 EIX VPN 실습 (Multi-EIX)
센터 설정 정보
security parameters mode-type2 remote-secret test id-type fqdn id B기관ID enable interface eix[1~255] eix source eth1 eix class-id <1~255> eix dpd-timeout 10 ip address 172.20.1.1/24 crypto tunnel Center --- 생략 --- enable crypto tunnel test priority 255 ike-algorithms 3des sha1 local-identity fqdn A기관ID local-secret test transforms esp aes-128 sha1 ipsec-mode transport source interface eth1 destination host 200.200.200.4 protocol etherip enable
지점 설정 정보
security parameters mode-type2 remote-secret test id-type fqdn id A기관ID enable interface eix[1~255] eix destination 200.200.200.1 eix source eth1 eix class-id <1~255> eix dpd-timeout 10 ip address 172.20.1.11/24 crypto tunnel test priority 255 ike-algorithms 3des sha1 local-identity fqdn B기관ID local-secret test transforms esp aes-128 sha1 ipsec-mode transport source interface eth1 destination host 200.200.200.1 protocol etherip enable
터널 확인
VForcer# show eix tunnel all Interface eix0: Total 1 tunnel. Identity Peer IP Status Uptime 6669.7842.16c0 172.16.1.11 up(1/1) 18:42:00 Interface eix10: Total 1 tunnel. Identity Peer IP Status Uptime 6669.7855.3638 172.20.1.11 up(1/1) 18:40:26
터널 확인
*VForcer# show eix tunnel all Interface eix0: Total 1 tunnel. Identity Peer IP Status Uptime 6669.7842.16c0 172.16.1.1 up(1/1) 18:42:00 Interface eix10: Total 1 tunnel. Identity Peer IP Status Uptime 6669.7855.3638 172.20.1.1 up(1/1) 18:40:26
EIX Tunnel IP
172.20.1.1
EIX Tunnel IP
172.20.1.11
기존 터널 상태
신규 터널 상태
FQDN ID 설정
양 장비 간 Class-ID 동일 ( Default 값 :0 )
FQDN ID 설정
EIX인터페이스 번호는
장비끼리 동일 할 필요 없음
옵션 type 1 : Quicksecpm Type 2 : Strongswan

## Slide 90
9
Trouble Shooting
9-1 패스워드 복구
9-2 실시간 트래픽 확인
9-3 실시간 패킷 캡처
9-4 실시간 로그(Log) 확인
9-5 세션(Session) 상태 모니터링
9-6 로그(Log) 분석

## Slide 91
9-1 패스워드 복구
U-Boot Mode : 패스워드 복구 | 
U-Boot 1.1.1 (Development build) (Build time: Jul 15 2008 - 21:13:03) CUST_VF2400 board revision major:2, minor:0, serial #: VF24000800023 OCTEON CN31XX-NSP revision: 2, Core clock: 500 MHz, DDR clock: 266 MHz (532 Mhz data rate) Hareware Monitor: Winbond w83792d. Programming Vitesse switch .... done. Disabling switch port .............. done. DRAM: 1024 MB Flash: 8 MB Clearing DRAM........ done BIST check passed. Starting PCI PCI Status: PCI 32-bit PCI BAR 0: 0x08000000, PCI BAR 1: Memory 0x00000000 PCI 0x00000000 Net: octeth0, octeth1, octeth2 Bus 0 (CF Card): OK VF406# <INTERRUPT> VF406# $(bootcmd) single reading vos.bin * ##########################부팅 생략 ###########################* INIT[194]: logd will be started The loading might take a while to process… Wait a moment Please press Enter to activate this console. NexG VOS Software, Version 4.2-r22029 10/06/09 11:56:19 UTM-1> UTM-1> restore pri UTM-1# *UTM-1 (config)# username root secret admin1234 *UTM-1 (config)# end *UTM-1# wr Building configuration... [OK] UTM-1# reload Proceed with reload? [yes/no] y | 
장비 전원 리부팅
비밀번호 복구 명령어 입력
Ctrl + c 키 입력 하여 boot 모드 진입
비밀번호 없이 로그인 가능
저장 가능 모드로 진입하기 위한 명령어 입력
패스워드 변경
변경된 설정 저장
장비 리부팅

## Slide 92
9-2 실시간 트래픽 확인
Bwm 명령어 : 실시간 트래픽량 확인 | 
vforce# start-shell /media/disk0 # bwm -u bits -d Bandwidth Monitor v0.5 (delay 1.000s); press 'ctrl-c' to end this / iface Rx Tx Total ===================================================== eth0: 22.24 Mb/s 2.01 Mb/s 24.25 Mb/s eth1: 6.31 Kb/s 4.49 Kb/s 10.79 Kb/s eth2: 1.95 Mb/s 21.80 Mb/s 23.75 Mb/s eth3: 0.00 b/s 0.00 b/s 0.00 b/s lo: 0.00 b/s 0.00 b/s 0.00 b/s * 생 략 * eix0: 0.00 b/s 0.00 b/s 0.00 b/s vlan0.1: 0.00 b/s 0.00 b/s 0.00 b/s --------------------------------------------------------------------------- total: 24.20 Mb/s 23.79 Mb/s 47.99 Mb/s | UTM-1# start-shell /media/disk0 # bwm -u bits -I eth0,eth1,eth2 Bandwidth Monitor v0.5 (delay 1.000s); press 'ctrl-c' to end this iface Rx Tx Total =============================================== eth0: 5.92 Kb/s 0.00 Kb/s 5.92 Kb/s eth1: 0.00 Kb/s 0.00 Kb/s 0.00 Kb/s eth2: 0.00 Kb/s 0.00 Kb/s 0.00 Kb/s --------------------------------------------------------------------------- total: 5.93 Kb/s 0.00 Kb/s 5.93 Kb/s -u : bytes, bits, packets, errors / -d : K 또는 M 용량 자동 계산 출력 / -l : 인터페이스
과다 트래픽 발생(TX/RX)시 외부 공격으로 의심되며, 원인 분석을 위하여 해당 트래픽 분석이 필요함

## Slide 93
9-3 실시간 패킷 캡처(1)
tcpdump 명령어 : 실시간 패킷 캡처 | tcpdump 명령어 : 이상 패킷 수집 & 전송
UTM-1# start-shell /media/disk0 # tcpdump -ni eix0 port 80 device eth0 entered promiscuous mode tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 68 bytes 23:25:38.568120 IP 192.168.1.55.2798 > 211.233.29.229.80: P 3205412440:3205412782(342) ack 2151009431 win 46425 23:25:38.577304 IP 211.233.29.229.80 > 192.168.1.55.2798: . 1:1301(1300) ack 342 win 8576 23:25:38.586830 IP 192.168.1.55.2798 > 211.233.29.229.80: . ack 4038 win 46440 23:25:39.252951 IP 211.115.115.77.80 > 192.168.1.55.2786: F 1576423558:1576423558(0) ack 1063176899 win 7504 23:25:39.253054 IP 211.115.115.77.80 > 192.168.1.55.2783: F 1579788893:1579788893(0) ack 1951857196 win 7504 23:25:39.253126 IP 192.168.1.55.2786 > 211.115.115.77.80: . ack 1 win 46425 23:25:39.253217 IP 192.168.1.55.2783 > 211.115.115.77.80: . ack 1 win 46425 23:25:39.260046 IP 211.115.115.77.80 > 192.168.1.55.2784: F 1678655931:1678655931(0) ack 840783774 win 7504 23:25:39.260216 IP 192.168.1.55.2784 > 211.115.115.77.80: . ack 1 win 46292 23:25:39.294091 IP 211.115.115.77.80 > 192.168.1.55.2787: F 1615723517:1615723517(0) ack 251283718 win 7504 23:25:39.294192 IP 211.115.115.77.80 > 192.168.1.55.2808: F 1614937698:1614937698(0) ack 1603444436 win 7504 23:25:39.294248 IP 192.168.1.55.2787 > 211.115.115.77.80: . ack 1 win 46425 23:25:39.294289 IP 211.115.115.77.80 > 192.168.1.55.2782: F 1628110907:1628110907(0) ack 1311185782 win 7504 예) # tcpdump -i eth0 –pn ‘tcp[tcpflags] & (tcp-rst¦tcp-syn) != 0’ # tcpdump -i eth0 –pn ‘tcp[tcpflags] & (tcp-rst¦tcp-syn) != 0’ and dst host 서버 IP # tcpdump –i eth0 –pn ‘tcp[tcpflags] & tcp-syn != 0’ # tcpdump -ni eth0 tcp[13] = 0 | UTM-1# start-shell /media/disk0 # /media/disk0 # tcpdump -ni eth0 host 192.168.1.55 -s0 -w virus.cap tcpdump: listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes [캡쳐 중지시 CTRL + C] 158 packets captured 158 packets received by filter 0 packets dropped by kernel /media/disk0 # exit UTM-1# sh disk0:/ -#- --type-- nlen ---length--- -------date/time-------- name 1 File 9 5725238 Mon Jul 27 09:24:28 2009 virus.cap UTM-1# copy disk0:/virus.cap ftp://192.168.1.55/ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 5725238 bytes transferred : Application 문제 또는 Virus 패킷을 수집 하고 싶을 때는 들어오는 인터페이스에서 패킷 덤프를 실행 : 패킷덤프는 최대한 필요한 부분만 필터링 하여 수집 : tcpdump 에서 –s0 옵션을 선택하여 패킷의 전체를 캡춰 : tcpdump 에서 –w [파일이름] 옵션을 선택하여 파일로 저장 : 해당된 파일을 FTP를 통하여 전송 Wireshark 또는 기타 프로그램으로 패킷 분석

## Slide 94
9-3 실시간 패킷 캡처(2)
Tcpdump Command Line Options(1) | 
-A | Print frame payload in ASCII
-c <count> | Number : 제시된 수의 패킷을 받은 후 종료한다.
-D | List available interfaces
-e | 출력되는 각각의 행에 대해서 link-level 헤더를 출력한다. 즉 맥어드레스를 함께 출력한다.
-F <file> | filter 표현의 입력으로 파일을 받아들인다. 커맨드라인에 주어진 추가의 표현들은 모두 무시된다.
-G <n> | Rotate the dump file every n seconds
-i <iface> | 어느 인터페이스를 경유하는 패킷들을 잡을지 지정한다. 지저되지 않으면 시스템의 인터페이스 리스트를 뒤져서 가장 낮은 번호를 가진 인터페이스를 선택한다(이 때 loopback은 제외된다).
-K | Don't verify TCP checksums
-L | List data link types for the interface
-n | 모든 주소들을 변환하지 않는다(port, host address 등등) 이것은 DNS lookup을 피할 수 있다.
-p | 인터페이스를 promiscuous mode로 두지 않는다.
Tcpdump Command Line Options(2) | 
-q | 프로토콜에 대한 정보를 덜 출력한다. 따라서 출력되는 라인이 좀 더 짧아진다.
-r <file> | 패킷들을 '-w'옵션으로 만들어진 파일로 부터 읽어 들인다. 파일에 "-" 가 사용되면 표준 입력을 통해서 받아들인다.
-s <len> | Capture up to len bytes per packet
-S | TCP sequence번호를 상대적인 번호가 아닌 절대적인 번호로 출력한다.
-t | 출력되는 각각의 라인에 시간을 출력하지 않는다.
-v[v[v]] | 좀 더 많은 정보들을 출력한다. (VVV 더 많은정보)
-w <file> | 캡춰한 패킷들을 분석해서 출력하는 대신에 그대로 파일에 저장한다.
-x | 각각의 패킷을 헥사코드로 출력한다.
-X | Print frame payload in hex and ASCII
-y <type> | Specify the data link type
-Z <user> | Drop privileges from root to user

## Slide 95
9-3 실시간 패킷 캡처(3)
tcpdump 명령어 : 예제 | 
tcpdump -ni eth0 host 192.168.1.50 tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 68 bytes 13:53:45.230457 IP 192.168.1.50.53781 > 10.100.44.12.53: 54765+[¦domain] 13:53:45.232036 IP 10.100.44.12.53 > 192.168.1.50.53781: 54765[¦domain] 13:53:45.233220 IP 192.168.1.50.4979 > 211.234.239.58.80: S 837107015:837107015(0) win 65535 <mss 1460,nop,nop,sackOK> 13:53:45.243336 IP 211.234.239.58.80 > 192.168.1.50.4979: S 2928507481:2928507481(0) ack 837107016 win 5840 <mss 1300> 13:53:45.243610 IP 192.168.1.50.4979 > 211.234.239.58.80: . ack 1 win 65535 13:53:45.256042 IP 211.234.239.58.80 > 192.168.1.50.4979: . ack 373 win 6432 13:53:45.256672 IP 211.234.239.58.80 > 192.168.1.50.4979: F 475:475(0) ack 373 win 6432 13:53:45.257404 IP 192.168.1.50.4979 > 211.234.239.58.80: F 373:373(0) ack 476 win 65061 tcpdump -ni eth0 net 192.168.1.0/24 tcpdump -ni eth0 src net 192.168.1.0/24 tcpdump -ni eth0 host 192.168.1.50 and port 80 tcpdump -ni eth0 host 192.168.1.50 and port 80 or port 53 tcpdump -ni eth0 port 80 -X tcpdump -ni eth0 port 80 -X -s0 tcpdump -ni eth0 dst port 80 | 
목적지 포트 지정 하여 패킷 캡쳐
80 포트 사용 패킷 캡쳐중 Hex 값으로 전체 패킷에 대해 표시
80 포트 사용 패킷 캡쳐중 Hex 값으로 패킷 표시
출발지 호스트 목적지 포트 2개 지정 하여 캡처
출발지 호스트와 사용 포트를 지정 하여 캡처
출발지를 지정한 network 대역을 캡처
Network 대역을 지정 하여 캡처
출발지 / 목적지 상관 없이 host IP 에 대해서 캡처

## Slide 96
9-4 실시간 로그 확인
명령어 : terminal monitor | 
*UTM-1# terminal monitor ?  (1) appgw Application level gateway ips Start monitoring IPS logs ipsec Start monitoring IPsec logs l7filter Start monitoring l7filter logs session Start monitoring session logs system Start monitoring sytem logs | 
기능별 실시간 로그 옵션
; 이벤트 발생 시 실시간 로그 메시지 출력
< 실시간 시스템 로그 : terminal monitor system>
< 실시간 세션 로그 : terminal monitor session >

## Slide 97
9-5 세션 상태 모니터링
Show ip session 명령어 : 세션 확인
vforce# show ip session ¦ match 192.168.1. tcp ESTABLISHED 3587 192.168.1.161:2147(40.40.40.1:2147) - 207.46.110.94:80 rule=403 nat=403 tx=486/101948 rx=260/95109 ASSURED tcp ESTABLISHED 3537 192.168.1.54:62187(40.40.40.1:62187) - 211.45.26.66:33 rule=410 nat=403 tx=984/43033 rx=553/31341 ASSURED tcp ESTABLISHED 3503 192.168.1.54:62186(40.40.40.1:62186) - 211.45.26.66:33 rule=410 nat=403 tx=1248/55137 rx=820/50810 ASSURED udp 19 192.168.1.225:32768(40.40.40.1:32768) - 192.168.1.52:514 rule=130nat=403 tx=9546/1937838 rx=0/0 NOREPLY tcp ESTABLISHED 3596 192.168.1.107:1075(40.40.40.1:1075) - 210.126.140.34:80 rule=399 nat=403 tx=11326/2059791 rx=11191/2183426 ASSURED tcp CLOSE 3 192.168.1.106:64013 - 208.80.152.2:80 rule=403 tx=10/602 rx=9/1214 ASSURED tcp SYN_SENT 8 192.168.1.106:64057 - 72.51.37.237:8899 rule=410 tx=3/152 rx=0/0 NOREPLY tcp ESTABLISHED 3310 192.168.1.106:61932 - 192.168.1.17:445 rule=130 tx=150/11483 rx=227/234323 ASSURED tcp SYN_SENT 7 192.168.1.106:64058 - 66.199.250.170:8911 rule=410 tx=3/152 rx=0/0 NOREPLY tcp LAST_ACK 8 192.168.106:64112 - 211.233.79.69:80 rule=403 tx=6/1161 rx=5/1116 ASSURED 1. (40.40.40.1:2147) : Source NAT 된 IP 와 Port 정보 2. udp 19 : 해당 세션 테이블 보관 시간 3. TCP 상태 : SYN_SENT(Syn 패킷 전송후), ESTABLISHED(데이터 통신 상태), LAST_ACK(FIN 패킷 전송후), CLOSE(최종 FIN ACK 응답후) 4. ASSURED : 세션이 정상적으로 연결된 상태
Match filtering을 이용하여 192.168.1.과 일치하는 세션 출력

## Slide 98
9-6 로그(Log) 분석(1)
에러 로그
< 센터 > 000611: Nov 3 08:15:00 NSM: <6> Interface eth2 ICMP check failed (0/1/3) (suc/err/try) 000612: Nov 3 08:15:06 NSM: <6> Interface eth2 ICMP check failed (0/2/3) (suc/err/try) 000613: Nov 3 08:15:12 NSM: <6> Interface eth2 ICMP check failed (0/3/3) (suc/err/try) 000614: Nov 3 08:15:12 NSM: <6> Interface eth2 link status going DOWN. now update RIB. < 지점 > 000479: Nov 3 08:04:05 NSM: <6> Interface eth2 ICMP check failed (0/1/3) (suc/err/try) 000481: Nov 3 08:04:10 NSM: <6> Interface eth2 ICMP check failed (0/2/3) (suc/err/try) 000482: Nov 3 08:04:16 NSM: <6> Interface eth2 ICMP check failed (0/3/3) (suc/err/try) 000483: Nov 3 08:04:16 NSM: <6> Interface eth2 link status going DOWN. now update RIB.
네트워크 : Link-timeout 실패할 경우 | 
< 센터 > center# sh run interface eth2 ! interface eth2 ip address 2.2.2.1/24 link-timeout 5 3 icmp 2.2.2.2 | < 지점 > branch# sh run int eth2 ! interface eth2 ip address 3.3.3.1/24 link-timeout 5 3 icmp 3.3.3.3
회선 G/W Health Check 시 icmp 3회 모두 fail
; 회선 점검 필요
회선 G/W Health Check 시 icmp 3회 모두 fail
; 회선 점검 필요
G/W(2.2.2.2)를 5초 주기로 3회 icmp 체크함
; 3회 모두 check 실패 시 해당 인터페이스(eth2)를 강제 Down 시킴
G/W(2.2.2.2)를 5초 주기로 3회 icmp 체크함
; 3회 모두 check 실패 시 해당 인터페이스(eth2)를 강제 Down 시킴

## Slide 99
9-6 로그(Log) 분석(2)
에러 로그
< 센터 / 지점 > Vforce# ping 168.126.63.1 repeat 1000 Type escape sequence to abort. Sending 1000, 36-byte ICMP Echos to 168.126.63.1, timeout is 0.950 seconds: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Success rate is 100 percent (1000/1000), round-trip min/avg/max = 2/3/8 ms
네트워크 : VPN 회선 점검 | 
< 센터 > center# show dhcp eth1 DHCP Interface eth1 Interface IP : 10.10.20.159 netmask 255.255.255.0 Lease Time : 86400 seconds (76296 seconds are left) Gateway IP : 10.10.20.1 Server ID : 10.10.20.2 DNS #0 : 154.10.6.11 DNS #1 : 164.124.101.2 ! vforce# ping 168.126.63.1 repeat 1000 | < 지점 > branch# show dhcp eth1 DHCP Interface eth1 Interface IP : 10.10.20.160 netmask 255.255.255.0 Lease Time : 86400 seconds (76296 seconds are left) Gateway IP : 10.10.20.1 Server ID : 10.10.20.2 DNS #0 : 154.10.6.11 DNS #1 : 164.124.101.2 ! vforce# ping 168.126.63.1 repeat 1000
Ping Loss 확인 (Ping Loss 발생 시 Counter가 올라감)
; ping loss 다량 발생 시 회선 점검 필요
KT DNS로 Ping 1000개 전송 테스트
KT DNS로 Ping 1000개 전송 테스트
Round-trip Time(RTT)값을 통하여 간단한 회선 속도 확인
< Ping 명령어 옵션 >
168.126.63.1 : 목적지 IP
Source : interface 또는 IP
Repeat : Ping 개수
Size : Packet Size

## Slide 100
9-6 로그(Log) 분석(3)
에러 로그
< 센터 > Center# show logging session(저장로그 확인) 및 terminal monitor session(실시간 확인) 000015 11-03 08:26:17 icmp drop 1 n/a 1.1.1.2 1.1.1.1 0 8 0 0 0.0.0.0 000016 11-03 08:26:18 icmp drop 1 n/a 1.1.1.2 1.1.1.1 0 8 0 0 0.0.0.0 000017 11-03 08:26:19 icmp drop 1 n/a 1.1.1.2 1.1.1.1 0 8 0 0 0.0.0.0 000018 11-03 08:26:20 icmp drop 1 n/a 1.1.1.2 1.1.1.1 0 8 0 0 0.0.0.0 000019 11-03 08:26:21 icmp drop 1 n/a 1.1.1.2 1.1.1.1 0 8 0 0 0.0.0.0 000020 11-03 08:26:25 icmp drop 1 n/a 1.1.1.2 1.1.1.1 0 8 0 0 0.0.0.0 000021 11-03 08:26:26 icmp drop 1 n/a 1.1.1.2 1.1.1.1 0 8 0 0 0.0.0.0 000022 11-03 08:26:27 icmp drop 1 n/a 1.1.1.2 1.1.1.1 0 8 0 0 0.0.0.0 000023 11-03 08:26:28 icmp drop 1 n/a 1.1.1.2 1.1.1.1 0 8 0 0 0.0.0.0 000024 11-03 08:26:29 icmp drop 1 n/a 1.1.1.2 1.1.1.1 0 8 0 0 0.0.0.0
네트워크 : 방화벽에 차단될 경우 | 
< 센터 > center# sh run ip rule 1 ! ip rule 1 source any destination any policy drop log connections enable ! | < 지점 > branch# ping 1.1.1.1 Type escape sequence to abort. Sending 5, 36-byte ICMP Echos to 1.1.1.1, timeout is 0.950 seconds: ..... Success rate is 0 percent (0/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms
해당 ICMP 방화벽 룰에 의해 Drop 됨
; 적법한 사용자의 IP라면, 방화벽을 통해 해당 IP
와 서비스를 허용해야 함
방화벽 룰을 Default Drop로 설정
센터로 Ping TEST

## Slide 101
9-6 로그(Log) 분석(4)
IPSec VPN : remote-id(fqdn)이 서로 일치하지 않을 경우 | 
< 센터 > security parameters mode type 2 remote-secret admin1234 id-type fqdn id branch enable ! crypto tunnel center priority 255 local-identity fqdn center auth-key admin1234 transforms esp aes-256 sha-256 ipsec-mode transport source interface eth1 destination any protocol etherip enable ! | < 지점 > security parameters mode type 2 remote-secret admin1234 id-type fqdn id center-1 enable ! crypto tunnel branch priority 255 local-identity fqdn branch auth-key admin1234 transforms esp aes-256 sha-256 ipsec-mode transport source interface eth1 destination host 1.1.1.1 protocol etherip enable !
에러 로그
< 센터 > 000466: Nov 3 07:10:00 iked: <6> 08[IKE] no IKE config found for 1.1.1.1...1.1.1.2, sending NO_PROPOSAL_CHOSEN <지점> 000453: Nov 3 07:18:53 iked: <6> 15[IKE] initiating IKE_SA b(1.1.1.2-1.1.1.1)[2] to 1.1.1.1 000454: Nov 3 07:18:53 iked: <6> 02[IKE] received NO_PROPOSAL_CHOSEN notify error
NO_PROPOSAL_CHOSEN
NO_PROPOSAL_CHOSEN
* IPSec VPN 설정 관련 Parameter 값이 일치하지 않을 경우 대부분 NO_PROPOSAL_CHOSEN 와 같은 동일 Log 출력
IPSec VPN Parameter 값을 서로 일치 시켜 문제 해결

## Slide 102
9-6 로그(Log) 분석(5)
IPSec VPN : PSK이 서로 일치하지 않을 경우 | 
< 센터 > security parameters mode type 2 remote-secret admin1234 id-type fqdn id branch enable ! crypto tunnel center priority 255 local-identity fqdn center auth-key admin1234 transforms esp aes-256 sha-256 ipsec-mode transport source interface eth1 destination any protocol etherip enable ! | < 지점 > security parameters mode type 2 remote-secret admin1234 id-type fqdn id center enable ! crypto tunnel branch priority 255 local-identity fqdn branch auth-key admin transforms esp aes-256 sha-256 ipsec-mode transport source interface eth1 destination host 1.1.1.1 protocol etherip enable !
에러 로그
< 센터 > 000466: Nov 3 07:10:00 iked: <6> 08[IKE] no IKE config found for 1.1.1.1...1.1.1.2, sending NO_PROPOSAL_CHOSEN <지점> 000453: Nov 3 07:18:53 iked: <6> 15[IKE] initiating IKE_SA b(1.1.1.2-1.1.1.1)[2] to 1.1.1.1 000454: Nov 3 07:18:53 iked: <6> 02[IKE] received NO_PROPOSAL_CHOSEN notify error
NO_PROPOSAL_CHOSEN
NO_PROPOSAL_CHOSEN
* IPSec VPN 설정 관련 Parameter 값이 일치하지 않을 경우 대부분 NO_PROPOSAL_CHOSEN 와 같은 동일 Log 출력
IPSec VPN Parameter 값을 서로 일치 시켜 문제 해결

## Slide 103
9-6 로그(Log) 분석(6)
IPSec VPN : 암호화 알고리즘이 서로 일치하지 않을 경우 | 
< 센터 > security parameters mode type 2 remote-secret admin1234 id-type fqdn id branch enable ! crypto tunnel center priority 255 local-identity fqdn center auth-key admin1234 transforms esp aes-256 sha-256 ipsec-mode transport source interface eth1 destination any protocol etherip enable ! | < 지점 > security parameters mode type 2 remote-secret admin1234 id-type fqdn id center enable ! crypto tunnel branch priority 255 local-identity fqdn branch auth-key admin transforms esp aes-256 sha-512 ipsec-mode transport source interface eth1 destination host 1.1.1.1 protocol etherip enable !
에러 로그
< 센터 > 000359: Nov 3 07:55:14 iked: <6> 15[IKE] 1.1.1.2 is initiating an IKE_SA 000360: Nov 3 07:55:14 iked: <6> 16[IKE] IKE_SA c(1.1.1.1-0.0.0.0/0)[5] established between 1.1.1.1[center]...1.1.1.2[branch] 000361: Nov 3 07:55:14 iked: <6> 16[CFG] received proposals: ESP:AES_CBC_256/HMAC_SHA2_512_256/NO_EXT_SEQ 000362: Nov 3 07:55:14 iked: <6> 16[CFG] configured proposals: ESP:AES_CBC_256/HMAC_SHA2_256_128/NO_EXT_SEQ 000363: Nov 3 07:55:14 iked: <6> 16[CHD] no acceptable proposal found <지점> 000453: Nov 3 08:04:08 iked: <6> 15[IKE] initiating IKE_SA b(1.1.1.2-1.1.1.1)[3] to 1.1.1.1 000454: Nov 3 08:04:08 iked: <6> 02[CHD] establishing CHILD_SA b(1.1.1.2-1.1.1.1){1} 000455: Nov 3 08:04:08 iked: <6> 01[IKE] IKE_SA b(1.1.1.2-1.1.1.1)[3] established between 1.1.1.2[branch]...1.1.1.1[center] 000456: Nov 3 08:04:08 iked: <6> 01[CHD] received NO_PROPOSAL_CHOSEN notify, no CHILD_SA built
센터와 지점 간 무결성 알고리즘이 다름
NO_PROPOSAL_CHOSEN
IPSec VPN Parameter 값을 서로 일치 시켜 문제 해결

## Slide 104
9-6 로그(Log) 분석(4)
IPSec VPN : eix ip가 같은 대역이 아닐 경우 | 
< 센터 > interface eix0 eix source eth1 eix with-ipsec ip address 172.16.0.1/16 ! | < 지점 > interface eix0 eix destination 1.1.1.1 eix source eth1 eix with-ipsec ip address 172.17.0.2/16 !
에러 로그
< 센터 > Center# sh eix tu Total 1 tunnel. Identity Peer IP Status Uptime 6669.7823.5868 0.0.0.0 up(1/1) 00:01:10 < 지점 > Branch# sh eix tu Total 1 tunnel. Identity Peer IP Status Uptime 6669.7823.94fa 0.0.0.0 up(1/1) 00:01:17
센터 / ATM지점 모두 EIX Tunnel IP가 정상적으로 올라오지 않음
EIX IP를 동일 대역으로 일치 시켜 문제 해결

## Slide 105
9-6 로그(Log) 분석(4)
센터 설정 정보
security parameters dpd-timeout 10! remote-secret test id-type fqdn id branch_1 enable interface eix0 eix source eth1 eix dpd-timeout 10 ip address 172.17.1.1/24 crypto tunnel test priority 255 ike-algorithms 3des sha1 local-identity fqdn center local-secret test transforms esp aes-128 sha1 ipsec-mode transport source interface eth1 destination any protocol etherip enable
지점 설정 정보
security parameters dpd-timeout 10 remote-secret test id-type fqdn id center enable interface eix0 eix destination 10.10.10.1 eix source eth1 eix dpd-timeout 10 ip address 172.17.1.11/24 crypto tunnel test priority 255 ike-algorithms 3des sha1 local-identity fqdn branch_1 local-secret test transforms esp aes-128 sha1 ipsec-mode transport source interface eth1 destination host 10.10.10.1 protocol etherip enable
Center
IP : 10.10.10.1
Branch
IP : 10.10.10.11
인터넷
설정이 없거나,
PSK/Fqdn ID 값이 다를 경우
센터 로그
001968: Jul 5 14:20:04 quicksecpm: <6> IPsec SA [Initiator] negotiation failed: 001970: Jul 5 14:20:04 quicksecpm: <6> Local IKE peer 10.10.10.1:500 ID center (fqdn) 001971: Jul 5 14:20:04 quicksecpm: <6> Remote IKE peer 10.10.10.11:500 ID branch_1 (fqdn) 001973: Jul 5 14:20:04 quicksecpm: <6> Message: Timed out (65540) 001974: Jul 5 14:20:04 quicksecpm: <6> IPsec SA negotiations: 60 done, 31 successful, 29 failed 001975: Jul 5 14:20:04 quicksecpm: <7> SAD: deleting IPsec SAs by peer handle 0000001e 001977: Jul 5 14:20:04 quicksecpm: <6> IPsec SA destroyed: Inbound SPI: ¦ Outbound SPI: 001978: Jul 5 14:20:04 quicksecpm: <6> ESP [55819b41] ¦ [4bc01eb2] 001979: Jul 5 14:20:04 quicksecpm: <7> SAD: 00000001 destroyed 001980: Jul 5 14:20:04 quicksecpm: <7> SAD: deleting IPsec SAs by peer handle 0000001e 001981: Jul 5 14:20:04 quicksecpm: <7> 001982: Jul 5 14:20:04 quicksecpm: <7> IKE SA destroyed: 001983: Jul 5 14:20:04 quicksecpm: <7> Initiator SPI 30073f7e eb0fcb98 Responder SPI 6572a484 9cc41809 001984: Jul 5 14:20:04 quicksecpm: <6> IKE SA destroyed from '10.10.10.11', remote identity 'branch_1'
지점 로그
008673: Jul 5 14:05:52 quicksecpm: <6> IKEv2 SA [Initiator] negotiation failed: 008674: Jul 5 14:05:52 quicksecpm: <6> 008675: Jul 5 14:05:52 quicksecpm: <6> Local IKE peer 10.10.10.11:500 ID branch_1 (fqdn) 008676: Jul 5 14:05:52 quicksecpm: <6> Remote IKE peer 10.10.10.1:500 ID center (fqdn) 008677: Jul 5 14:05:52 quicksecpm: <6> 008678: Jul 5 14:05:52 quicksecpm: <6> IKE SA negotiation failed to '10.10.10.1', remote identity 'center' 008679: Jul 5 14:05:52 quicksecpm: <6> Message: Authentication failed (24) 008680: Jul 5 14:05:52 quicksecpm: <6> Reason: 008681: Jul 5 14:05:52 quicksecpm: <6> Remote ID mismatch 008682: Jul 5 14:05:52 quicksecpm: <6> IKE SA negotiations: 475 done, 3 successful, 472 failed
Quicksec 동작 시 ( Mode Type 1 )

## Slide 106
9-6 로그(Log) 분석(4)
센터 설정 정보
security parameters dpd-timeout 10! remote-secret test id-type fqdn id branch_1 enable interface eix0 eix source eth1 eix dpd-timeout 10 ip address 172.17.1.1/24 crypto tunnel test priority 255 ike-algorithms 3des sha1 local-identity fqdn center local-secret test transforms esp aes-128 sha1 ipsec-mode transport source interface eth1 destination any protocol etherip enable
지점 설정 정보
security parameters dpd-timeout 10 remote-secret test id-type fqdn id center enable interface eix0 eix destination 10.10.10.1 eix source eth1 eix dpd-timeout 10 ip address 172.17.1.11/24 crypto tunnel test priority 255 ike-algorithms 3des sha1 local-identity fqdn branch_1 local-secret test transforms esp aes-256 sha1 ipsec-mode transport source interface eth1 destination host 10.10.10.1 protocol etherip enable
Center
IP : 10.10.10.1
Branch
IP : 10.10.10.11
인터넷
암호화 방식 상이함
센터 로그
003036: Jul 5 14:41:19 quicksecpm: <6> IPsec SA [Responder] negotiation failed: 003037: Jul 5 14:41:19 quicksecpm: <6> 003038: Jul 5 14:41:19 quicksecpm: <6> Local IKE peer 10.10.10.1:500 ID center (fqdn) 003039: Jul 5 14:41:19 quicksecpm: <6> Remote IKE peer 10.10.10.11:500 ID branch_1 (fqdn) 003041: Jul 5 14:41:19 quicksecpm: <6> Message: No proposal chosen (14) 003042: Jul 5 14:41:19 quicksecpm: <6> Reason: 003043: Jul 5 14:41:19 quicksecpm: <6> Encryption algorithm mismatch 003044: Jul 5 14:41:19 quicksecpm: <6> IKE transform attribute mismatch (possible key size mismatch). 003045: Jul 5 14:41:19 quicksecpm: <6> IPsec SA negotiations: 105 done, 47 successful, 58 failed
지점 로그
009966: Jul 5 14:41:17 quicksecpm: <4> Authenticated notification `No proposal chosen' (14) from 10.10.10.1:500 for protocol None. Initiator SPI c9686d00 8573f20d Responder SPI 60aac330 dfa62cfa 009968: Jul 5 14:41:17 quicksecpm: <6> IPsec SA [Initiator] negotiation failed: 009970: Jul 5 14:41:17 quicksecpm: <6> Local IKE peer 10.10.10.11:500 ID branch_1 (fqdn) 009971: Jul 5 14:41:17 quicksecpm: <6> Remote IKE peer 10.10.10.1:500 ID center (fqdn) 009973: Jul 5 14:41:17 quicksecpm: <6> Message: No proposal chosen (14) 009974: Jul 5 14:41:17 quicksecpm: <6> IPsec SA negotiations: 534 done, 6 successful, 528 failed
Quicksec 동작 시 ( Mode Type 1 )

## Slide 107
9-6 로그(Log) 분석(4)
Quicksec 동작 시 ( Mode Type 1 )
센터 설정 정보
security parameters dpd-timeout 10! remote-secret test id-type fqdn id branch_1 enable interface eix0 eix source eth1 eix dpd-timeout 10 ip address 172.17.1.1/24 crypto tunnel test priority 255 ike-algorithms 3des sha1 local-identity fqdn center local-secret test transforms esp aes-128 sha1 ipsec-mode transport source interface eth1 destination any protocol etherip enable
지점 설정 정보
security parameters dpd-timeout 10 remote-secret test id-type fqdn id center enable interface eix0 eix destination 10.10.10.1 eix source eth1 eix dpd-timeout 10 ip address 172.17.1.11/24 crypto tunnel test priority 255 ike-algorithms 3des sha1 local-identity fqdn branch_1 local-secret test transforms esp aes-128 md5 ipsec-mode transport source interface eth1 destination host 10.10.10.1 protocol etherip enable
Center
IP : 10.10.10.1
Branch
IP : 10.10.10.11
인터넷
암호화 방식 상이함
센터 로그
003090: Jul 5 14:43:39 quicksecpm: <6> IPsec SA [Responder] negotiation failed: 003092: Jul 5 14:43:39 quicksecpm: <6> Local IKE peer 10.10.10.1:500 ID center (fqdn) 003093: Jul 5 14:43:39 quicksecpm: <6> Remote IKE peer 10.10.10.11:500 ID branch_1 (fqdn) 003095: Jul 5 14:43:39 quicksecpm: <6> Message: No proposal chosen (14) 003096: Jul 5 14:43:39 quicksecpm: <6> Reason: 003097: Jul 5 14:43:39 quicksecpm: <6> Integrity algorithm mismatch 003098: Jul 5 14:43:39 quicksecpm: <6> IPsec SA negotiations: 110 done, 47 successful, 63 failed
지점 로그
*VForce# 010013: Jul 5 14:43:37 quicksecpm: <4> Authenticated notification `No proposal chosen' (14) from 10.10.10.1:500 for protocol None. Initiator SPI c9686d00 8573f20d Responder SPI 60aac330 dfa62cfa 010015: Jul 5 14:43:37 quicksecpm: <6> IPsec SA [Initiator] negotiation failed: 010017: Jul 5 14:43:37 quicksecpm: <6> Local IKE peer 10.10.10.11:500 ID branch_1 (fqdn) 010018: Jul 5 14:43:37 quicksecpm: <6> Remote IKE peer 10.10.10.1:500 ID center (fqdn) 010020: Jul 5 14:43:37 quicksecpm: <6> Message: No proposal chosen (14) 010021: Jul 5 14:43:37 quicksecpm: <6> IPsec SA negotiations: 539 done, 6 successful, 533 failed

## Slide 108
9-6 로그(Log) 분석(4)
Quicksec 동작 시 ( Mode Type 1 )
센터 설정 정보
security parameters dpd-timeout 10! remote-secret test id-type fqdn id branch_1 enable interface eix0 eix source eth1 eix dpd-timeout 10 ip address 172.17.1.1/24 crypto tunnel test priority 255 ike-algorithms 3des sha1 local-identity fqdn center local-secret test transforms esp aes-128 sha1 ipsec-mode transport source interface eth1 destination any protocol etherip enable
지점 설정 정보
security parameters dpd-timeout 10 remote-secret test id-type fqdn id center enable interface eix0 eix destination 10.10.10.1 eix source eth1 eix dpd-timeout 10 ip address 172.17.1.11/24 crypto tunnel test priority 255 ike-versions 1 ike-algorithms 3des sha1 local-identity fqdn branch_1 local-secret test transforms esp aes-128 sha1 ipsec-mode transport source interface eth1 destination host 10.10.10.1 protocol etherip enable
Center
IP : 10.10.10.1
Branch
IP : 10.10.10.11
인터넷
IKE 버전이 다를 경우
센터 로그센터 로그
002896: Jul 5 14:38:23 quicksecpm: <6> 002897: Jul 5 14:38:23 quicksecpm: <6> IKEv1 SA [Responder] negotiation failed: 002898: Jul 5 14:38:23 quicksecpm: <6> 002899: Jul 5 14:38:23 quicksecpm: <6> Local IKE peer 10.10.10.1:500 ID (null) 002900: Jul 5 14:38:23 quicksecpm: <6> Remote IKE peer 10.10.10.11:500 ID (null) 002901: Jul 5 14:38:23 quicksecpm: <6> 002902: Jul 5 14:38:23 quicksecpm: <6> IKE SA negotiation failed from '10.10.10.11', remote identity '(null)' 002903: Jul 5 14:38:23 quicksecpm: <6> Message: No proposal chosen (14) 002904: Jul 5 14:38:23 quicksecpm: <6> Reason: 002905: Jul 5 14:38:23 quicksecpm: <6> IKE version mismatch 002906: Jul 5 14:38:23 quicksecpm: <6> IKE SA negotiations: 76 done, 46 successful, 30 failed 002907: Jul 5 14:38:23 quicksecpm: <6> IKEv1 Error : No proposal chosen
지점 로그
009838: Jul 5 14:38:21 quicksecpm: <6> IKEv1 SA [Initiator] negotiation failed: 009839: Jul 5 14:38:21 quicksecpm: <6> 009840: Jul 5 14:38:21 quicksecpm: <6> Local IKE peer 10.10.10.11:500 ID branch_1 (fqdn) 009841: Jul 5 14:38:21 quicksecpm: <6> Remote IKE peer 10.10.10.1:500 ID (null) 009842: Jul 5 14:38:21 quicksecpm: <6> 009843: Jul 5 14:38:21 quicksecpm: <6> IKE SA negotiation failed to '10.10.10.1', remote identity '(null)' 009844: Jul 5 14:38:21 quicksecpm: <6> Message: No proposal chosen (14) 009845: Jul 5 14:38:21 quicksecpm: <6> IKE SA negotiations: 530 done, 5 successful, 525 failed 009846: Jul 5 14:38:21 quicksecpm: <6> IKEv1 Error : No proposal chosen 009847: Jul 5 14:38:21 quicksecpm: <7> 009848: Jul 5 14:38:21 quicksecpm: <7> IKE SA destroyed: 009849: Jul 5 14:38:21 quicksecpm: <7> Initiator SPI df103ab0 0b9bfe51 Responder SPI 00000000 00000000

## Slide 109
9-6 로그(Log) 분석(4)
StrongSwan 동작 시 ( Mode Type 2 )
센터 설정 정보
interface eix201 eix source eth1 eix class-id 201 ip address 20.20.20.1/24 security parameters mode type 2 remote-secret test id-type fqdn id test enable ! crypto tunnel Test priority 255 local-identity fqdn center#1 auth-key admin1234 transforms esp aes-256 sha-256 ipsec-mode transport source interface eth1 destination any protocol etherip enable
지점 설정 정보
interface eix201 eix destination 211.232.182.148 eix source eth2 eix class-id 201 ip address 20.20.20.11/24 ! security parameters mode type 2 remote-secret admin1234 id-type fqdn id center#1 enable ! crypto tunnel Test priority 255 local-identity fqdn @nexg auth-key admin1234 transforms esp aes-256 sha-256 ipsec-mode transport source interface eth2 destination host 211.232.182.148 protocol etherip enable
Center
IP : 211.232.182.148
Branch
IP : 10.10.10.145
인터넷
Fqdn 이 다를 경우
센터 로그센터 로그
*NexG-F/W# 216181: Dec 14 23:19:28 iked: <6> 14[IKE] 10.10.10.145 is initiating an IKE_SA 216182: Dec 14 23:19:28 iked: <6> 15[IKE] no shared key found for '%any' - 'nexg' 216183: Dec 14 23:19:28 iked: <6> 15[IKE] failed to process auth for other (211.232.182.148...10.10.10.145)
지점 로그
*Test-Branch# 001649: Dec 14 23:20:02 iked: <6> 11[IKE] initiating IKE_SA Test(10.10.10.145-211.232.182.148)[36] to 211.232.182.148 001650: Dec 14 23:20:02 iked: <6> 10[CHD] establishing CHILD_SA Test(10.10.10.145-211.232.182.148){3} 001651: Dec 14 23:20:02 iked: <6> 14[IKE] received AUTHENTICATION_FAILED notify error (10.10.10.145...211.232.182.148

## Slide 110
9-6 로그(Log) 분석(4)
StrongSwan 동작 시 ( Mode Type 2 )
센터 설정 정보
interface eix201 eix source eth1 eix class-id 201 ip address 20.20.20.1/24 security parameters mode type 2 remote-secret test id-type fqdn id @nexg-1 enable ! crypto tunnel Test priority 255 local-identity fqdn center#1 auth-key admin1234 transforms esp aes-256 sha-256 ipsec-mode transport source interface eth1 destination any protocol etherip enable
지점 설정 정보
interface eix201 eix destination 211.232.182.148 eix source eth2 eix class-id 201 ip address 20.20.20.11/24 ! security parameters mode type 2 remote-secret admin1234 id-type fqdn id center#1 enable ! crypto tunnel Test priority 255 local-identity fqdn @nexg auth-key admin1234 transforms esp aes-256 sha-256 ipsec-mode transport source interface eth2 destination host 211.232.182.148 protocol etherip enable
Center
IP : 211.232.182.148
Branch
IP : 10.10.10.145
인터넷
센터 로그센터 로그
*NexG-F/W# 216220: Dec 14 23:25:36 iked: <6> 06[IKE] 10.10.10.145 is initiating an IKE_SA 216221: Dec 14 23:25:36 iked: <6> 07[IKE] no shared key found for '%any' - 'nexg' 216222: Dec 14 23:25:36 iked: <6> 07[IKE] failed to process auth for other (211.232.182.148...10.10.10.145)
지점 로그
*Test-Branch# 001784: Dec 14 23:26:10 iked: <6> 06[IKE] initiating IKE_SA Test(10.10.10.145-211.232.182.148)[2] to 211.232.182.148 001785: Dec 14 23:26:10 iked: <6> 09[CHD] establishing CHILD_SA Test(10.10.10.145-211.232.182.148){1} 001786: Dec 14 23:26:10 iked: <6> 08[IKE] received AUTHENTICATION_FAILED notify error (10.10.10.145...211.232.182.148)
Fqdn 이 다를 경우

## Slide 111
9-6 로그(Log) 분석(4)
StrongSwan 동작 시 ( Mode Type 2 )
센터 설정 정보
interface eix201 eix source eth1 eix class-id 201 ip address 20.20.20.1/24 security parameters mode type 2 remote-secret testadmin id-type fqdn id @nexg enable ! crypto tunnel Test priority 255 local-identity fqdn center#1 auth-key admin1234 transforms esp aes-256 sha-256 ipsec-mode transport source interface eth1 destination any protocol etherip enable
지점 설정 정보
interface eix201 eix destination 211.232.182.148 eix source eth2 eix class-id 201 ip address 20.20.20.11/24 ! security parameters mode type 2 remote-secret admin1234 id-type fqdn id center#1 enable ! crypto tunnel Test priority 255 local-identity fqdn @nexg auth-key admin1234 transforms esp aes-256 sha-256 ipsec-mode transport source interface eth2 destination host 211.232.182.148 protocol etherip enable
Center
IP : 211.232.182.148
Branch
IP : 10.10.10.145
인터넷
센터 로그센터 로그
*NexG-F/W# 216243: Dec 14 23:29:20 iked: <6> 10[IKE] 10.10.10.145 is initiating an IKE_SA 216244: Dec 14 23:29:20 iked: <6> 11[IKE] tried 1 shared key for '%any' - 'nexg', but MAC mismatched 216245: Dec 14 23:29:20 iked: <6> 11[IKE] failed to process auth for other (211.232.182.148...10.10.10.145)
지점 로그
*Test-Branch# 001805: Dec 14 23:29:54 iked: <6> 01[IKE] initiating IKE_SA Test(10.10.10.145-211.232.182.148)[9] to 211.232.182.148 001806: Dec 14 23:29:54 iked: <6> 06[CHD] establishing CHILD_SA Test(10.10.10.145-211.232.182.148){1} 001807: Dec 14 23:29:54 iked: <6> 07[IKE] received AUTHENTICATION_FAILED notify error (10.10.10.145...211.232.182.148)
PSK 가 다를 경우

## Slide 112
9-6 로그(Log) 분석(4)
StrongSwan 동작 시 ( Mode Type 2 )
센터 설정 정보
interface eix201 eix source eth1 eix class-id 201 ip address 20.20.20.1/24 security parameters mode type 2 remote-secret admin1234 id-type fqdn id @nexg ! crypto tunnel Test priority 255 local-identity fqdn center#1 auth-key admin1234 transforms esp aes-256 sha-256 ipsec-mode transport source interface eth1 destination any protocol etherip enable
지점 설정 정보
interface eix201 eix destination 211.232.182.148 eix source eth2 eix class-id 201 ip address 20.20.20.11/24 ! security parameters mode type 2 remote-secret admin1234 id-type fqdn id center enable ! crypto tunnel Test priority 255 local-identity fqdn @nexg auth-key admin1234 transforms esp aes-256 sha-256 ipsec-mode transport source interface eth2 destination host 211.232.182.148 protocol etherip enable
Center
IP : 211.232.182.148
Branch
IP : 10.10.10.145
인터넷
센터 로그센터 로그
*NexG-F/W# 216257: Dec 14 23:31:28 iked: <6> 08[IKE] 10.10.10.145 is initiating an IKE_SA 216258: Dec 14 23:31:28 iked: <6> 07[IKE] IKE_SA Test(211.232.182.148-0.0.0.0/0)[24] established between 211.232.182.148[center#1]...10.10.10.145[nexg] 216259: Dec 14 23:31:28 iked: <6> 07[CHD] CHILD_SA Test(211.232.182.148-0.0.0.0/0){2} established with SPIs c30fca97_i c35ca9f4_o and TS 211.232.182.148/32[etherip] === 10.10.10.145/32[etherip] 216260: Dec 14 23:31:28 iked: <6> 06[IKE] deleting IKE_SA Test(211.232.182.148-0.0.0.0/0)[24] between 211.232.182.148[center#1]...10.10.10.145[nexg] 216261: Dec 14 23:31:28 iked: <6> 06[IKE] IKE_SA deleted
지점 로그
*Test-Branch# 001839: Dec 14 23:32:02 iked: <6> 15[IKE] initiating IKE_SA Test(10.10.10.145-211.232.182.148)[13] to 211.232.182.148 001840: Dec 14 23:32:02 iked: <6> 05[CHD] establishing CHILD_SA Test(10.10.10.145-211.232.182.148){1} 001841: Dec 14 23:32:02 iked: <6> 01[IKE] no shared key found for 'nexg' - 'center#1'
PSK 가 다를 경우

## Slide 113
9-6 로그(Log) 분석(4)
StrongSwan 동작 시 ( Mode Type 2 )
센터 설정 정보
interface eix201 eix source eth1 eix class-id 201 ip address 20.20.20.1/24 security parameters mode type 2 remote-secret admin1234 id-type fqdn id @nexg ! crypto tunnel Test priority 255 local-identity fqdn center#1 auth-key admin!@#$ transforms esp aes-256 sha-256 ipsec-mode transport source interface eth1 destination any protocol etherip enable
지점 설정 정보
interface eix201 eix destination 211.232.182.148 eix source eth2 eix class-id 201 ip address 20.20.20.11/24 ! security parameters mode type 2 remote-secret admin12345 id-type fqdn id center#1 enable ! crypto tunnel Test priority 255 local-identity fqdn @nexg auth-key admin1234 transforms esp aes-256 sha-256 ipsec-mode transport source interface eth2 destination host 211.232.182.148 protocol etherip enable
Center
IP : 211.232.182.148
Branch
IP : 10.10.10.145
인터넷
센터 로그센터 로그
*NexG-F/W# 216300: Dec 14 23:36:24 iked: <6> 14[IKE] 10.10.10.145 is initiating an IKE_SA 216301: Dec 14 23:36:24 iked: <6> 15[IKE] IKE_SA Test(211.232.182.148-0.0.0.0/0)[32] established between 211.232.182.148[center#1]...10.10.10.145[nexg] 216302: Dec 14 23:36:24 iked: <6> 15[CHD] CHILD_SA Test(211.232.182.148-0.0.0.0/0){9} established with SPIs c914b1b6_i c1c0ef46_o and TS 211.232.182.148/32[etherip] === 10.10.10.145/32[etherip] 216303: Dec 14 23:36:24 iked: <6> 05[IKE] deleting IKE_SA Test(211.232.182.148-0.0.0.0/0)[32] between 211.232.182.148[center#1]...10.10.10.145[nexg] 216304: Dec 14 23:36:24 iked: <6> 05[IKE] IKE_SA deleted
지점 로그
*Test-Branch# 002008: Dec 14 23:36:58 iked: <6> 07[IKE] initiating IKE_SA Test(10.10.10.145-211.232.182.148)[2] to 211.232.182.148 002009: Dec 14 23:36:58 iked: <6> 12[CHD] establishing CHILD_SA Test(10.10.10.145-211.232.182.148){1} 002010: Dec 14 23:36:58 iked: <6> 10[IKE] tried 2 shared keys for 'nexg' - 'center#1', but MAC mismatched
PSK 가 다를 경우

## Slide 114
9-6 로그(Log) 분석(4)
StrongSwan 동작 시 ( Mode Type 2 )
센터 설정 정보
interface eix201 eix source eth1 eix class-id 201 ip address 20.20.20.1/24 security parameters mode type 2 remote-secret admin1234 id-type fqdn id @nexg ! crypto tunnel Test priority 255 local-identity fqdn center#1 auth-key admin!@#$ transforms esp aes-256 sha-256 ipsec-mode transport source interface eth1 destination any protocol etherip enable
지점 설정 정보
interface eix201 eix destination 211.232.182.148 eix source eth2 eix class-id 201 ip address 20.20.20.11/24 ! security parameters mode type 2 remote-secret admin!@#$ id-type fqdn id center#1 enable ! crypto tunnel Test priority 255 ike-algorithms aes-256 sha-256 local-identity fqdn @nexg auth-key admin1234 transforms esp aes-256 sha-256 ipsec-mode transport source interface eth2 destination host 211.232.182.148 protocol etherip enable
Center
IP : 211.232.182.148
Branch
IP : 10.10.10.145
인터넷
센터 로그센터 로그
*NexG-F/W# 216349: Dec 14 23:41:18 iked: <6> 05[IKE] 10.10.10.145 is initiating an IKE_SA 216350: Dec 14 23:41:18 iked: <6> 05[CFG] received proposals: IKE:AES_CBC_256/HMAC_SHA2_256_128/PRF_HMAC_SHA2_256/MODP_1024 216351: Dec 14 23:41:18 iked: <6> 05[CFG] configured proposals: IKE:AES_CBC_128/HMAC_SHA2_256_128/PRF_HMAC_SHA2_256/MODP_1024 216352: Dec 14 23:41:18 iked: <6> 05[IKE] received proposals inacceptable (10.10.10.145...211.232.182.148)
지점 로그
*Test-Branch# 002224: Dec 14 23:41:51 iked: <6> 01[IKE] initiating IKE_SA Test(10.10.10.145-211.232.182.148)[2] to 211.232.182.148 002225: Dec 14 23:41:52 iked: <6> 05[IKE] received NO_PROPOSAL_CHOSEN notify error (10.10.10.145...211.232.182.148)
IKE 알고리즘이 다를 경우

## Slide 115
9-6 로그(Log) 분석(4)
StrongSwan 동작 시 ( Mode Type 2 )
센터 설정 정보
interface eix201 eix source eth1 eix class-id 201 ip address 20.20.20.1/24 security parameters mode type 2 remote-secret admin1234 id-type fqdn id @nexg ! crypto tunnel Test priority 255 local-identity fqdn center#1 auth-key admin!@#$ transforms esp aes-256 sha-256 ipsec-mode transport source interface eth1 destination any protocol etherip enable
지점 설정 정보
interface eix201 eix destination 211.232.182.148 eix source eth2 eix class-id 201 ip address 20.20.20.11/24 ! security parameters mode type 2 remote-secret admin!@#$ id-type fqdn id center#1 enable ! crypto tunnel Test priority 255 local-identity fqdn @nexg auth-key admin1234 transforms esp 3des sha-256 ipsec-mode transport source interface eth2 destination host 211.232.182.148 protocol etherip enable
Center
IP : 211.232.182.148
Branch
IP : 10.10.10.145
인터넷
센터 로그센터 로그
*NexG-F/W# 216375: Dec 14 23:43:44 iked: <6> 10[IKE] 10.10.10.145 is initiating an IKE_SA 216376: Dec 14 23:43:44 iked: <6> 10[CFG] received proposals: IKE:3DES_CBC/HMAC_SHA2_256_128/PRF_HMAC_SHA2_256/MODP_1024 216377: Dec 14 23:43:44 iked: <6> 10[CFG] configured proposals: IKE:AES_CBC_128/HMAC_SHA2_256_128/PRF_HMAC_SHA2_256/MODP_1024 216378: Dec 14 23:43:44 iked: <6> 10[IKE] received proposals inacceptable (10.10.10.145...211.232.182.148)
지점 로그
002387: Dec 14 23:43:59 ntpd: <6> Listening on routing socket on fd #28 for interface updates 002388: Dec 14 23:44:17 iked: <6> 11[IKE] initiating IKE_SA Test(10.10.10.145-211.232.182.148)[2] to 211.232.182.148 002389: Dec 14 23:44:18 iked: <6> 13[IKE] received NO_PROPOSAL_CHOSEN notify error (10.10.10.145...211.232.182.148)
IPSec 알고리즘이 다를 경우

## Slide 116
9-6 로그(Log) 분석(4)
StrongSwan 동작 시 ( Mode Type 2 )
센터 설정 정보
interface eix201 eix source eth1 eix class-id 201 ip address 20.20.20.1/24 security parameters mode type 2 remote-secret admin1234 id-type fqdn id @nexg ! crypto tunnel Test priority 255 local-identity fqdn center#1 auth-key admin!@#$ transforms esp aes-256 sha-256 ipsec-mode transport source interface eth1 destination any protocol etherip enable
지점 설정 정보
interface eix201 eix destination 211.232.182.148 eix source eth2 eix class-id 201 ip address 20.20.30.11/24 ! security parameters mode type 2 remote-secret admin!@#$ id-type fqdn id center#1 enable ! crypto tunnel Test priority 255 local-identity fqdn @nexg auth-key admin1234 transforms esp 3des sha-256 ipsec-mode transport source interface eth2 destination host 211.232.182.148 protocol etherip enable
Center
IP : 211.232.182.148
Branch
IP : 10.10.10.145
인터넷
센터 로그센터 로그
NexG-F/Wr# sh eix tu all Total 1 tunnel. Identity Peer IP Status Uptime 6669.7823.5868 0.0.0.0 up(1/1) 00:01:10
지점 로그
Test-Branch# sh eix tu Total 1 tunnel. Identity Peer IP Status Uptime 6669.7823.94fa 0.0.0.0 up(1/1) 00:01:17
EIX IP 주소대역이 다를 경우
센터 / 지점 모두 EIX Tunnel IP가 정상적으로 올라오지 않음

## Slide 117
9-6 로그(Log) 분석(4)
StrongSwan 동작 시 ( Mode Type 2 )
센터 설정 정보
center# sh run ip rule 1 ip rule 1 source any destination any policy drop log connections enable
지점 테스트
branch# ping 211.232.182.148 Type escape sequence to abort. Sending 5, 36-byte ICMP Echos to 211.232.182.148, timeout is 0.950 seconds: ..... Success rate is 0 percent (0/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms
Center
IP : 211.232.182.148
Branch
IP : 10.10.10.145
인터넷
센터 로그센터 로그
Center# show logging session(저장로그 확인) 및 terminal monitor session(실시간 확인) 000015 11-03 08:26:17 icmp drop 1 n/a 10.10.10.145 211.232.182.148 0 8 0 0 0.0.0.0 000016 11-03 08:26:18 icmp drop 1 n/a 10.10.10.145 211.232.182.148 0 8 0 0 0.0.0.0 000017 11-03 08:26:19 icmp drop 1 n/a 10.10.10.145 211.232.182.148 0 8 0 0 0.0.0.0 000018 11-03 08:26:20 icmp drop 1 n/a 10.10.10.145 211.232.182.148 0 8 0 0 0.0.0.0 000019 11-03 08:26:21 icmp drop 1 n/a 10.10.10.145 211.232.182.148 0 8 0 0 0.0.0.0 000020 11-03 08:26:25 icmp drop 1 n/a 10.10.10.145 211.232.182.148 0 8 0 0 0.0.0.0 000021 11-03 08:26:26 icmp drop 1 n/a 10.10.10.145 211.232.182.148 0 8 0 0 0.0.0.0 000022 11-03 08:26:27 icmp drop 1 n/a 10.10.10.145 211.232.182.148 0 8 0 0 0.0.0.0 000023 11-03 08:26:28 icmp drop 1 n/a 10.10.10.145 211.232.182.148 0 8 0 0 0.0.0.0 000024 11-03 08:26:29 icmp drop 1 n/a 10.10.10.145 211.232.182.148 0 8 0 0 0.0.0.0
Ping Loss
해당 ICMP 방화벽 룰에 의해 Drop 됨
적법한 사용자의 IP라면, 방화벽을 통해 해당 IP
와 서비스를 허용해야 함